## Slide 1: Η Μηχανική Μάθηση στον Κόσμο της Μεταλλευτικής
Ιωάννης Καπαγερίδης PhD CEng CSci MIMMM
Αναπληρωτής Καθηγητής Μεταλλευτικής Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Notes: Η μηχανική μάθηση, και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα αντικείμενο που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων από διαφορετικά πεδία και βιομηχανίες παγκοσμίως, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.
Αυτό συμβαίνει γιατί ειδικά τα τελευταία 15-20 χρόνια έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να δώσει ουσιαστικές και αξιόπιστες λύσεις σε πολλά προβλήματα, ενώ παράλληλα, η εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών έχει δημιουργήσει το χώρο για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων που παλιότερα έμεναν αναξιοποίητα και σε πειραματικό στάδιο.
Η μεταλλευτική βιομηχανία, που παραδοσιακά είναι ένας χώρος ο οποίος αντιστέκεται στην αποδοχή νέων προσεγγίσεων, περνάει τα τελευταία χρόνια ως προς τη μηχανική μάθηση μια παρόμοια φάση με αυτήν που περνούσε τη δεκαετία του 80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 ως προς την τεχνολογία των υπολογιστών και τη χρήση ειδικών λογισμικών.
Όπως και τότε, έτσι και τώρα περνάμε πλέον από την άρνηση, στην εξοικείωση με μια νέα τεχνολογία και στην αποδοχή της εφαρμογής της σε όσους τομείς αποδεικνύεται ότι μπορεί να συνεισφέρει βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ασφάλεια, και βοηθώντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε συνδυασμό με άλλες ανατρεπτικές τεχνολογίες.
Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι η μηχανική μάθηση και πως βοηθάει τη μεταλλευτική βιομηχανία.

## Slide 2: Τι είναι η μηχανική μάθηση
Η μηχανική μάθηση (ΜΜ) είναι ένα υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των υπολογιστών ώστε να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να βελτιώνονται με την εμπειρία – σε αντίθεση με τον κλασικό προγραμματισμό τους.
Στη μηχανική μάθηση, οι αλγόριθμοι εκπαιδεύονται για να βρίσκουν μοτίβα και συσχετίσεις σε μεγάλα σύνολα δεδομένων ώστε να προχωρούν σε προβλέψεις και να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων.
Τεχνητή Νοημοσύνη – Artificial Intelligence
Μηχανική Μάθηση – Machine Learning
Βαθιά Μάθηση – Deep Learning
Νευρωνικά Δίκτυα – Neural Networks
Notes: Η μηχανική μάθηση αποτελεί τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ως όρος καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια αν και είχε χρησιμοποιηθεί από ερευνητές δεκαετίες πριν. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για το τι είναι μηχανική μάθηση. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ομάδα από αλγόριθμους που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση από δεδομένα ώστε να βελτιώνονται στην επίλυση ενός προβλήματος. Σε αντίθεση με τον κλασικό προγραμματισμό, στη μηχανική μάθηση ο υπολογιστής δεν εκτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο ενσωματώνει το μαθηματικό μοντέλο ενός προβλήματος, αλλά εκπαιδεύεται ώστε να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ως προς τα δεδομένα που του παρουσιάζονται.
Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης εκπαιδεύονται για να βρίσκουν μοτίβα και συσχετίσεις στα δεδομένα ώστε να μπορούν στη συνέχεια να κάνουν προβλέψεις και να υποστηρίζουν μέσω των προβλέψεων αυτών τη λήψη αποφάσεων.
Όπως είπαμε, υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι μηχανική μάθηση – το βασικό είναι να κατανοήσουμε τη διαφορά που έχουν αυτοί οι αλγόριθμοι με τους παραδοσιακούς αλγόριθμους των υπολογιστών, καθώς και τη θέση της μηχανικής μάθησης μέσα στη μεγάλη οικογένεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Στο σχήμα βλέπουμε ότι η μηχανική μάθηση αποτελεί ένα υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης. Η βαθιά μάθηση, στην οποία θα αναφερθούμε αργότερα, αποτελεί τομέα της μηχανικής μάθησης, και βοήθησε πολύ τα τελευταία χρόνια στην καθιέρωση της ως αξιόπιστο εργαλείο για πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Βασική αρχιτεκτονική πολλών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης αποτελούν τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, στα οποία επίσης θα αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω.

## Slide 3
(Brij Rokad, Machine Learning Approaches and Its Applications, Data Driven Investor, 2019)
Notes: Υπάρχουν πάρα πολλά διαγράμματα στη διεθνή βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο για την ταξινόμηση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ως προς το είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Το συγκεκριμένο διάγραμμα παρουσιάζεται εδώ όχι γιατί είναι απαραίτητα το πληρέστερο ή το ακριβέστερο. Η ταξινόμηση των αλγορίθμων είναι πάντα θέμα προσέγγισης και δεν υπάρχει απαραίτητα σωστός ή λάθος τρόπος. Στο συγκεκριμένο μπορούμε να διαπιστώσουμε την πληθώρα αλγορίθμων και εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, με κάποια από αυτά να είναι περισσότερο γνωστά και άλλα λιγότερο. Πολλοί από αυτούς τους αλγόριθμους έχουν αναπτυχθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες όπως τα Perceptron, ενώ ορισμένους πιθανόν να έχετε ήδη χρησιμοποιήσει χωρίς να γνωρίζετε ότι κατατάσσονται στη μηχανική μάθηση όπως η συσταδοποίηση k μέσων.

## Slide 4: Λίγη ιστορία…
Notes: Σε μια ομιλία για τη μηχανική μάθηση δεν θα μπορούσε να λείπει και λίγη ιστορία καθώς και η αναφορά κάποιων επιστημόνων των οποίων η συνεισφορά διαμόρφωσε σημαντικά τη μηχανική μάθηση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι και αυτό το διάγραμμα είναι πλήρες, ενώ σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες ως προς την αναφορά των συγκεκριμένων προσώπων έναντι άλλων.
Η ιστορία της μηχανικής μάθησης λοιπόν ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίες του 40 – μιλάμε πάντα για τη μηχανική μάθηση και όχι για την τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα, για την οποία η απουσία ή μη-αναφορά του Alan Turing θα μπορούσε να θεωρηθεί εγκληματική…
Οι McCulloch και Pitts το 1943 δημοσίευσαν την εργασία τους με τίτλο "A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity" στην οποία πρότειναν ότι οι βιολογικοί νευρώνες μπορούν να περιγραφθούν ως υπολογιστικές μονάδες βασιζόμενες σε λογικές πύλες, και έκαναν το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Οι υπολογιστικές μονάδες αυτές ονομάστηκαν Perceptrons.
Το 1958 ο Frank Rosenblatt δημιούργησε την πρώτη εφαρμογή του Perceptron σε μορφή software αλλά και hardware για το αμερικανικό ναυτικό, δηλώνοντας μάλιστα ότι αποτελεί το έμβρυο ενός υπολογιστή που αναμένεται ότι θα μπορεί να μιλάει, να περπατάει, να βλέπει, να γράφει, να αναπαράγεται και να έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Μια δήλωση που δείχνει την φαντασία και τις πολύ μεγάλες προσδοκίες που υπήρχαν στις αρχές αυτής της τεχνολογίας.
Ήρθε όμως το βιβλίο των Minsky και Papert το 1969 με τίτλο Perceptrons για να προσγειώσει την επιστημονική κοινότητα. Το βιβλίο που ήταν μάλιστα αφιερωμένο στον Rosenblatt, πέρα από πολλά θετικά που κατέγραφε και αποδείκνυε για τα Perceptrons, έκανε προφανείς και κάποιους περιορισμούς των συστημάτων αυτών ειδικότερα στην επίλυση του προβλήματος XOR. Το βιβλίο αυτό θεωρείται από κάποιους την αρχή του χειμώνα της τεχνητής νοημοσύνης κατά τον οποίο η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο παρουσίασε μεγάλη κάμψη. Πλέον η θεωρία αυτή αμφισβητείται και μια προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου δείχνει ότι μάλλον δεν ήταν και τόσο αλήθεια.
Στα μέσα της δεκαετίας του 80 εμφανίστηκαν τα multi-layered perceptron τα οποία έλυσαν τα ζητήματα των αρχικών απλών perceptrons και άνοιξαν το δρόμο για περισσότερη έρευνα και εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, φτάνοντας πλέον στα μέσα της δεκαετίας του 2000 όπου κάνουν την εμφάνισή τους τα νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης με πολλαπλά επίπεδα και τη δυνατότητα αξιοποίησης προηγούμενης γνώσης.

## Slide 5: Μπορεί η ΜΜ να βοηθήσει τη μεταλλευτική βιομηχανία;
Η ΜΜ είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για τη μεταλλευτική βιομηχανία.
Όμως, η επιτυχής εφαρμογή της και η αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων απαιτεί γνώση των πεδίων εφαρμογής και των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει.
Είναι, επίσης, βασικό να θέτουμε τα ερωτήματα και τα προβλήματα με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μπορεί η ΜΜ να βοηθήσει.
Τα παραπάνω απαιτούν ειδικές γνώσεις αυτής της τεχνολογίας που λείπουν σε μεγάλο βαθμό στον κόσμο της μεταλλευτικής.
Notes: Ας επιστρέψουμε όμως πίσω στην εποχή μας και σε αυτό που μας ενδιαφέρει – πως μπορεί και πως ήδη βοηθάει η μηχανική μάθηση τη μεταλλευτική βιομηχανία.
Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που ήδη έχει πετύχει πάρα πολλά και που όμως η επιτυχής εφαρμογή της στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της μεταλλευτικής απαιτεί γνώσεις που λείπουν γενικότερα από τη μεταλλευτική βιομηχανία.
Όπως και με κάθε άλλη τεχνολογία, αλλά ίσως ακόμα πιο σημαντικό για τη μηχανική μάθηση είναι να θέτουμε τα ερωτήματα και να διαμορφώνουμε τα όποια προβλήματα θέλουμε να προσεγγίσουμε, με κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορεί να βοηθήσει.
Για τους παραπάνω λόγους, είναι καλό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στο να γνωρίσουμε τη μηχανική μάθηση και κάποια βασικά στοιχεία της.

## Slide 6: Βασικές μορφές μηχανικής μάθησης
Η μηχανική μάθηση αποτελείται από διαφορετικούς τύπους μοντέλων μάθησης, χρησιμοποιώντας διάφορες αλγοριθμικές τεχνικές. Ανάλογα με τη φύση των δεδομένων και το επιθυμητό αποτέλεσμα, ένα από τα τέσσερα μοντέλα μάθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Επιβλεπόμενη: μάθηση με παραδείγματα που συνδυάζουν τιμές εισόδου και τις προσδοκώμενες τιμές εξόδου
Μη-επιβλεπόμενη: μάθηση με παραδείγματα στα οποία παρέχονται μόνο οι τιμές εισόδου
Ημι-επιβλεπόμενη: μάθηση με παραδείγματα στα οποία μόνο ένα μικρό μέρος συνδυάζει τιμές εισόδου και τιμές εξόδου
Ενισχυτική ή ενισχυμένη: μοντέλο εκμάθησης που δεν περιλαμβάνει τιμές εξόδου αλλά εισάγει ένα σύνολο επιτρεπόμενων δράσεων, κανόνων και πιθανών τελικών καταστάσεων.
Notes: Ξεκινάμε κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση των βασικών μορφών μηχανικής μάθησης. Όπως βλέπουμε υπάρχουν διαφορετικές μορφές ή μοντέλα μάθησης τα οποία ταιριάζουν σε διαφορετικά είδη προβλημάτων. Τα όρια μεταξύ των μοντέλων δεν είναι απόλυτα και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συνδυασμού τους.
Γενικά λοιπόν μπορούμε να αναφέρουμε την επιβλεπόμενη, τη μη-επιβλεπόμενη, την ημι-επιβλεπόμενη και την ενισχυτική ή ενισχυμένη μάθηση. Ας τις δούμε μία-μία με τη σειρά.

## Slide 7: Επιβλεπόμενη μάθηση (supervised learning)
Στην επιβλεπόμενη μάθηση, κάθε παράδειγμα αποτελείται από ένα σύνολο εισόδου (ένα διάνυσμα από χαρακτηριστικά) και μια επιθυμητή τιμή εξόδου.
Οι αλγόριθμοι επιβλεπόμενης μάθησης αναλύουν τα δεδομένα εκπαίδευσης και παράγουν ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει νέα παραδείγματα.
Ουσιαστικά, οι αλγόριθμοι επιβλεπόμενης μάθησης δημιουργούν ένα μοντέλο που συσχετίζει τιμές εισόδου με επιθυμητές τιμές εξόδου, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης του μοντέλου για την λήψη τιμής εξόδου για νέες τιμές εισόδου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία μάθησης.
Notes: Η επιβλεπόμενη μάθηση αποτελεί ένα από τα πιο κλασικά μοντέλα μηχανικής μάθησης. Οι αλγόριθμοι αυτής της κατηγορίας εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας δεδομένα που συνδυάζουν τιμές εισόδου και τις επιθυμητές τιμές εξόδου, αναπτύσσοντας έτσι ένα μοντέλο συσχέτισης μεταξύ τους το οποίο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της τιμής εξόδου για νέες τιμές εισόδου. Η διαδικασία εκπαίδευσης συνήθως γίνεται με ένα υποσύνολο των διαθέσιμων δεδομένων ενώ ένα μέρος τους χρησιμοποιείται μετά την εκπαίδευση για τη δοκιμή του εκπαιδευμένου συστήματος.

## Slide 8: Μη-επιβλεπόμενη μάθηση (unsupervised learning)
Στη μη-επιβλεπόμενη μάθηση, κάθε παράδειγμα αποτελείται από ένα σύνολο εισόδου (συνήθως ένα διάνυσμα από χαρακτηριστικά) ενώ απουσιάζει η επιθυμητή τιμή εξόδου.
Οι αλγόριθμοι μη-επιβλεπόμενης μάθησης προσπαθούν να βρουν δομές και μοτίβα στα δεδομένα με στόχο (συνήθως) την ομαδοποίηση ή κατηγοριοποίησή τους, ή την απλοποίησή τους σε ένα χώρο λιγότερων διαστάσεων.
Οι αλγόριθμοι αυτοί βασίζονται στην αυτό-οργάνωση για τον εντοπισμό μοτίβων στα δεδομένα.
Notes: Στη μη-επιβλεπόμενη μάθηση, ο αλγόριθμος τροφοδοτείται με τιμές εισόδου για τις οποίες δεν είναι γνωστό το αποτέλεσμα, δηλαδή η τιμή εξόδου. Η εκπαίδευση σε αυτή την περίπτωση ανάγεται σε μια διαδικασία αυτό-οργάνωσης του συστήματος με στόχο τον εντοπισμό μοτίβων στα δεδομένα και την τελική ομαδοποίησή τους ή την απλοποίησή τους σε έναν χώρο λιγότερων διαστάσεων.

## Slide 9: Ημι-επιβλεπόμενη μάθηση (semi-supervised learning)
Η ημι-επιβλεπόμενη μάθηση βρίσκεται ανάμεσα στα προηγούμενα δύο πρότυπα, και θεωρητικά δίνει λύσεις σε κάποιες από τις αδυναμίες τους.
Για ένα μικρό μέρος των δεδομένων εισόδου παρέχεται η επιθυμητή έξοδος, ενώ η διαδικασία εκπαίδευσης περνάει από στάδια στα οποία οι ίδιες οι προβλέψεις του μοντέλου που διαμορφώνεται, χρησιμοποιούνται ως επιθυμητές τιμές εξόδου για το μέρος των δεδομένων εισόδου για το οποίο δεν υπήρχε αρχικά η επιθυμητή έξοδος.
Ως νεότερο μοντέλο μάθησης, αντιμετωπίζεται με προσοχή και σε κάποιες περιπτώσεις με σκεπτικισμό ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του.
Notes: Ανάμεσα στα δύο προηγούμενα πρότυπα βρίσκεται η ημι-επιβλεπόμενη μάθηση, στην οποία ένα μέρος του συνόλου των δεδομένων συνδυάζει τιμές εισόδου και εξόδου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται μόνο από τιμές εισόδου. Η διαδικασία εκπαίδευσης περνάει από στάδια στα οποία οι πιο αξιόπιστες προβλέψεις του μοντέλου που διαμορφώνεται χρησιμοποιούνται ως τιμές εξόδου για μέρος των δεδομένων εισόδου για το οποίο δεν υπήρχε αρχικά η επιθυμητή έξοδος οδηγώντας σταδιακά σε ένα βελτιωμένο σύστημα.
Το γεγονός ότι η εκπαίδευση βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε προβλέψεις και όχι σε δεδομένα, σε συνδυασμό με το ότι πρόκειται για ένα νεότερο μοντέλο μάθησης, κάνει αρκετό κόσμο να το αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό. Παρόλα αυτά, έχει σημαντικές εφαρμογές, όπως στην αναγνώριση ομιλίας.

## Slide 10: Ενισχυτική ή ενισχυμένη μάθηση (reinforcement learning)
Χρησιμοποιείται συνήθως σε καταστάσεις όπου ένα σύστημα πρέπει να λειτουργήσει σε ένα δυναμικό περιβάλλον και όπου η ανατροφοδότηση σχετικά με καλές ή κακές επιλογές είναι διαθέσιμη με κάποια καθυστέρηση.
Διαφέρει από τα προηγούμενα μοντέλα μάθησης καθώς δεν βασίζεται απλά σε παραδείγματα, αλλά σε μια διαδικασία αποφάσεων που συνδυάζει ένα σύνολο καταστάσεων, δράσεων, και επιδιωκόμενης ανταμοιβής.
Συνδυάζεται κυρίως με έναν άλλο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, τους νοήμονες πράκτορες και τα συστήματα πρακτόρων.
Notes: Η ενισχυτική ή ενισχυμένη μάθηση αποτελεί ένα αρκετά διαφορετικό πρότυπο καθώς δεν βασίζεται απλά σε παραδείγματα, αλλά σε μία διαδικασία αποφάσεων που συνδυάζει ένα σύνολο καταστάσεων, δράσεων, και ανταμοιβής. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ένα σύστημα λειτουργεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον, όπως πχ ένα μη επανδρωμένο όχημα μέσα σε ένα εργοτάξιο, και όπου είναι διαθέσιμη η ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιλογές του συστήματος, έστω και με κάποια καθυστέρηση.
Αφορά κυρίως τους νοήμονες πράκτορες, έναν άλλο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και αποτελεί ίσως ένα από τα πιο φυσικά μοντέλα μάθησης ακόμα και για τον άνθρωπο.

## Slide 11: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
Πρόκειται για δίκτυα επεξεργαστικών στοιχείων που αποκαλούνται νευρώνες κατά αντιστοιχία με τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα.
Κάθε νευρώνας δέχεται ένα σύνολο αριθμητικών εισόδων από διαφορετικές πηγές (είτε από άλλους νευρώνες, είτε από το περιβάλλον), επιτελεί έναν υπολογισμό με βάση αυτές τις εισόδους και παράγει μία έξοδο χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση ενεργοποίησης.
Υπάρχουν τρεις τύποι νευρώνων: εισόδου, εξόδου και οι υπολογιστικοί ή κρυφοί.
Οι νευρώνες είναι οργανωμένοι σε επίπεδα και ενώνονται μεταξύ τους με συνάψεις, οι οποίες διαθέτουν μεταβλητό βάρος.
Η μάθηση σε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο επιτυγχάνεται μέσω μίας επαναληπτικής διαδικασίας σταδιακής προσαρμογής των παραμέτρων του δικτύου (συνήθως των βαρών και της πόλωσής του) σε τιμές κατάλληλες ώστε να επιλύεται με επαρκή επιτυχία το προς εξέταση πρόβλημα.
Το ζητούμενο είναι το δίκτυο μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να χαρακτηρίζεται από μία ικανότητα γενίκευσης.
Notes: Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, ώστε να γίνει πιο κατανοητό τι εννοούμε όταν μιλάμε για σύστημα ή αλγόριθμο που εκπαιδεύεται, χωρίς αυτό να σημαίνει το τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι η μοναδική αρχιτεκτονική που έχουμε στη διάθεσή μας.
Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από πολλαπλά επίπεδα επεξεργαστικών στοιχείων τα οποία αποκαλούνται γενικά νευρώνες κατά αντιστοιχία με τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα. Κάθε νευρώνας διαθέτει εισόδους που συνδέονται με άλλους νευρώνες ή το περιβάλλον μέσω συνάψεων μεταβλητού βάρους. Τα σήματα που λαμβάνουν συνδυάζονται και τροφοδοτούνται σε μια συνάρτηση ενεργοποίησης, η οποία παράγει την έξοδο του νευρώνα. Υπάρχουν πολλές συναρτήσεις ενεργοποίησης – περισσότερες από αυτές που φαίνονται στο σχήμα.
Τα επίπεδα των νευρώνων διακρίνονται γενικά σε τρεις κατηγορίες: το επίπεδο εισόδου, τα κρυφά επίπεδα, και το επίπεδο εξόδου. Η διαδικασία εκπαίδευσης είναι επαναληπτική και οδηγεί στη σταδιακή προσαρμογή των ελεύθερων παραμέτρων του δικτύου ώστε να επιλύεται με επαρκή επιτυχία το πρόβλημα που εξετάζεται. Ζητούμενο της εκπαίδευσης είναι η αποφυγή της υπερβολικής προσαρμογής του δικτύου στα δεδομένα εκπαίδευσης και η ικανότητά του να δίνει αξιόπιστες απαντήσεις και σε παραδείγματα που δεν έχει εκπαιδευτεί, μια ικανότητα που αποκαλείται γενίκευση.

## Slide 12
TensorFlow Playground
https://playground.tensorflow.org/
Notes: Στο συγκεκριμένο animation γίνεται πιο ξεκάθαρη η λειτουργία ενός νευρωνικού δικτύου. Διακρίνονται οι νευρώνες καθώς και το πως αντιδρούν στα διανύσματα εισόδου, το βάρος των συναπτικών συνδέσεων, και το τελικό μοντέλο που είναι συνδυασμός όλων των τμημάτων του δικτύου και της εκπαίδευσής του. Το animation προέρχεται από μια πολύ χρήσιμη ιστοσελίδα, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα TensorFlow, και την οποία θα σας προσκαλέσω να επισκεφτείτε σε λίγο για να πειραματιστούμε μαζί στη διαμόρφωση και εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων.

## Slide 13: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα – Εκπαίδευση
Notes: Δύο ακόμα animation από το διαδίκτυο, στα αριστερά βλέπουμε το στάδιο ανάστροφης διάδοσης του σφάλματος εξόδου για τη διόρθωση των συντελεστών βάρους των συναπτικών συνδέσεων κατά την διαδικασία εκπαίδευσης με τη μέθοδο backpropagation. Στα δεξιά βλέπουμε πως ένα νευρωνικό δίκτυο μπορεί να μην φτάσει στο βέλτιστο σημείο εκπαίδευσης αλλά να παγιδευτεί, αν μπορούμε να πούμε απλοϊκά, σε ένα τοπικό ελάχιστο του σφάλματος, λόγω της ατυχούς αρχικοποίησής του, δηλαδή της κατάστασής από την οποία ξεκινάει την εκπαίδευση.

## Slide 14: Βαθιά μάθηση (deep learning)
Πρόκειται για κατηγορία αλγορίθμων ΜΜ που χρησιμοποιούν πολλαπλά επίπεδα για τη διαδοχική εξαγωγή χαρακτηριστικών υψηλού επιπέδου από τα πρωτογενή δεδομένα.
Τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα βαθιάς μηχανικής μάθησης βασίζονται σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, και ειδικά στα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (convolutional neural networks - CNN).
Στη βαθιά μάθηση, κάθε επίπεδο μαθαίνει να μετασχηματίζει τα δεδομένα εισόδου του σε μια πιο περιληπτική και συνθετική αναπαράσταση.
Ο όρος ‘βαθιά’ αναφέρεται στο πλήθος των επιπέδων μέσω των οποίων μετασχηματίζονται τα δεδομένα (γενικά προσδιορίζεται σε περισσότερα από 2 για να εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία).
Notes: Κλείνοντας το κομμάτι της ομιλίας που αφορά γενικά τη μηχανική μάθηση, αξίζει να αναφερθούμε στη βαθιά μάθηση που εδώ και μερικά χρόνια έχει αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί για την προσέγγιση πληθώρας προβλημάτων και έχει δώσει μεγάλη ώθηση σε όλους τους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης.
Στη βαθιά μάθηση, οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν πολλαπλά επίπεδα (γενικά περισσότερα από 2) για τη διαδοχική, θα μπορούσαμε να πούμε, ιεραρχική εξαγωγή χαρακτηριστικών τα οποία αποτελούν μια περιληπτική και συνθετική αναπαράσταση των δεδομένων εισόδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής στην οποία βασίζονται πολλά συστήματα βαθιάς μάθησης είναι τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα.

## Slide 15: Κατηγορίες προβλημάτων που προσεγγίζονται με τεχνικές ΜΜ
Παλινδρόμηση: συσχέτιση μεταξύ μίας εξαρτώμενης αριθμητικής μεταβλητής και μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών
Ταξινόμηση: δημιουργία μοντέλων διακριτών τάξεων / κλάσεων οι οποίες είναι γνωστές εκ των προτέρων.
Συσταδοποίηση: διαχωρισμός συνόλου εισόδων σε ομάδες οι οποίες δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων.
Μείωση διαστασιμότητας: απλοποίηση και αντιστοίχιση των δεδομένων σε χώρο λιγότερων διαστάσεων.
Notes: Αφήνουμε λοιπόν τη θεωρία της μηχανικής μάθησης και προχωράμε σταδιακά στην πράξη και στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Τα προβλήματα που προσεγγίζονται με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης εμπίπτουν γενικά σε μία από τις εξής κατηγορίες: την παλινδρόμηση, την ταξινόμηση, τη συσταδοποίηση και τη μείωση διαστασιμότητας. Αργότερα θα κάνουμε ειδική αναφορά και στα προβλήματα που προσεγγίζονται με ενισχυτική μάθηση.

## Slide 16: Παλινδρόμηση (regression – function approximation)
Διαδικασία επιβλεπόμενης μάθησης συνεχούς μοντέλου μεταξύ τιμών εισόδου (ανεξάρτητες μεταβλητές) και εξόδου (εξαρτώμενη μεταβλητή).
Το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης στη μηχανική μάθηση είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της τιμής της εξαρτώμενης μεταβλητής για νέες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Ορισμένοι τύποι νευρωνικών δικτύων χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μοντέλων παλινδρόμησης.
Το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών προσδιορίζει τις διαστάσεις του χώρου των διανυσμάτων εισόδου.
Notes: Η παλινδρόμηση στη μηχανική μάθηση είναι μια διαδικασία ανάπτυξης ενός συνεχούς μοντέλου με παραδείγματα που συνδυάζουν τιμές εισόδου και τιμή εξόδου. Το μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την πρόβλεψη της τιμής εξόδου για νέες τιμές εισόδου, δηλαδή για παραδείγματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση. Σημαντική παράμετρος των προβλημάτων παλινδρόμησης στη μηχανική μάθηση είναι το πλήθος των μεταβλητών εισόδου που καθορίζει τις διαστάσεις του χώρου των σχετικών διανυσμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό ελεύθερων παραμέτρων και γενικότερα σε πολυπλοκότητα του δικτύου, και σε δυσκολία στην επιτυχία της εκπαίδευσης.

## Slide 17: Παραδείγματα προβλημάτων παλινδρόμησης
Τι θερμοκρασία αναμένεται αύριο;
Πόση ισχύς θα χρειαστεί σήμερα στον μύλο, δεδομένης της τρέχουσας σκληρότητας του μεταλλεύματος;
Τι ποσοστό των ελαστικών αναμένεται να είναι λειτουργικό μετά από 20,000χλμ;
Ποια είναι η αναμενόμενη περιεκτικότητα του μεταλλεύματος σε ένα σημείο μέσα στο σώμα μεταλλοφορίας δεδομένου ενός συνόλου δειγμάτων;
Ioannis Kapageridis, Grade interpolation using Radial Basis Function networks, Mine Planning and Equipment Selection 2002
Notes: Για να καταλάβουμε καλύτερα για το τι είδους προβλήματα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ας αναφέρουμε μερικά από αυτά.

## Slide 18: Ταξινόμηση (classification)
Διαδικασία επιβλεπόμενης μάθησης για τον προσδιορισμό της κατηγορίας / κλάσης στην οποία ανήκει ένα διάνυσμα εισόδου, έπειτα από εκπαίδευση σε ένα σύνολο περιπτώσεων που συνδυάζουν τιμές εισόδου και αντίστοιχη τιμή εξόδου.
Tο πλήθος των κλάσεων και η κλάση στην οποία ανήκει η κάθε περίπτωση στα δεδομένα εκπαίδευσης είναι γνωστά.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαφορετικές πιθανές κλάσεις αποδίδονται από διαφορετική έξοδο του συστήματος ΜΜ, αντί για μία μοναδική έξοδο που λαμβάνει διαφορετικές διακριτές τιμές.
Notes: Η ταξινόμηση στη μηχανική μάθηση είναι μια επιβλεπόμενη διαδικασία μέσω της οποίας ο αλγόριθμος αποκτά την ικανότητα να προσδιορίζει την κατηγορία ή κλάση στην οποία εμπίπτει ένα διάνυσμα εισόδου, μετά από εκπαίδευση σε ένα σύνολο περιπτώσεων που συνδυάζουν τιμές εισόδου και την ορθή τιμή εξόδου, δηλαδή τη γνωστή κλάση. Τόσο το πλήθος των κλάσεων όσο και η κλάση στην οποία ανήκει η κάθε περίπτωση στα δεδομένα εκπαίδευσης είναι γνωστά πριν την εκπαίδευση.

## Slide 19: Παραδείγματα προβλημάτων ταξινόμησης
Σε ποιον από τους σχηματισμούς που εμφανίζονται στα γεωτρητικά δείγματα ανήκει μια μονάδα εξόρυξης;
Είναι φυσιολογικές οι ενδείξεις των οργάνων του μηχανήματος;
Η φωτογραφία από το μέτωπο εξόρυξης ή τον πυρήνα της γεώτρησης απεικονίζει μετάλλευμα ή στείρο;
Σε ποια ποιότητα μαρμάρου ανήκει η φέτα μαρμάρου μιας φωτογραφίας;
Dong Fu,Chao Su ,Wenjun Wang,Rongyao Yuan, Deep learning based lithology classification of drill core images, PLOS ONE, July 1 2022
Notes: Ας δούμε και μερικά παραδείγματα προβλημάτων ταξινόμησης από τη μεταλλευτική.

## Slide 20: Συσταδοποίηση (clustering)
Σε αντίθεση με την ταξινόμηση, στη συσταδοποίηση οι κλάσεις-ομάδες των δεδομένων εκπαίδευσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων και επομένως αποτελεί περίπτωση μη-επιβλεπόμενης μάθησης.
Στις πιο κλασικές μεθόδους συσταδοποίησης, ο αριθμός των ομάδων καθορίζεται πριν την εκπαίδευση.
Υπάρχουν και μέθοδοι όμως στις οποίες ο αριθμός των ομάδων προκύπτει κατά την εκπαίδευση είτε διαιρετικά είτε συσσωρευτικά.
Κατά τη συσταδοποίηση, τα δεδομένα χωρίζονται σε ομάδες με βάση την ομοιότητα ή την ανομοιότητά τους.
Υπάρχουν διάφορα μέτρα ομοιότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κριθεί εάν μια περίπτωση ανήκει σε μια ομάδα.
Notes: Προχωράμε στη συσταδοποίηση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κοντά στην ταξινόμηση, όμως εδώ οι κλάσεις ή οι ομάδες στις οποίες ανήκουν τα δεδομένα εκπαίδευσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων και επομένως πρόκειται για περίπτωση μη-επιβλεπόμενης μάθησης. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις συσταδοποίησης, το πλήθος των κλάσεων καθορίζεται πριν την εκπαίδευση.
Οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης λειτουργούν διαιρετικά ή συσσωρευτικά, και κατατάσσουν τα δεδομένα σε ομάδες με βάση την ομοιότητά ή την ανομοιότητά τους, η οποία μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικά μέτρα.

## Slide 21: Παραδείγματα προβλημάτων συσταδοποίησης
Ποια εξαρτήματα εξοπλισμού θα αστοχήσουν με τον ίδιο τρόπο;
Με ποιον φυσικό τρόπο μπορούμε να ομαδοποιήσουμε διαφορετικές συμπεριφορές χειριστών εξοπλισμού;
Ποιες συνθήκες οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα από μια διαδικασία;
Με ποιον φυσικό τρόπο μπορούμε να ομαδοποιήσουμε συμβάντα ασφάλειας;
Με ποιον φυσικό τρόπο μπορούμε να ομαδοποιήσουμε ζεύγη δειγμάτων σε διαστήματα πειραματικού βαριογράμματος;
Ioannis Kapageridis, Variable lag variography using k-means clustering, Computers and Geosciences, Volume 85, Pages 49 – 63, 2015
Notes: Πιθανά προβλήματα συσταδοποίησης στη μεταλλευτική μπορεί να είναι τα εξής:

## Slide 22: Μείωση διαστασιμότητας (dimensionality reduction)
Σε πολλά προβλήματα, τα δεδομένα εισόδου χαρακτηρίζονται από πολλές παραμέτρους που διαμορφώνουν χώρους πολλών διαστάσεων.
Οι μέθοδοι μείωσης διαστασιμότητας οδηγούν στην απλοποίηση των δεδομένων και την αντιστοίχισή τους σε χώρους λιγότερων διαστάσεων.
Η μείωση των διαστάσεων των δεδομένων εκπαίδευσης στις εφαρμογές ΜΜ, όπως στην παλινδρόμηση και την ταξινόμηση, καθιστά τα σχετικά προβλήματα πιο διαχειρίσιμα υπολογιστικά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής αποτελεί η ταξινόμηση υπερφασματικών εικόνων στη μεταλλευτική έρευνα.
Notes: Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, σε πολλά προβλήματα μηχανικής μάθησης, το πλήθος των παραμέτρων εισόδου, δηλαδή ο αριθμός των διαστάσεων του χώρου των διανυσμάτων εισόδου, μπορεί να είναι πολύ μεγάλος, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του συστήματος μηχανικής μάθησης και στην ίδια την εκπαίδευσή του. Στα προβλήματα αυτά, μπορεί να βοηθήσουν αλγόριθμοι μείωσης της διαστασιμότητας οι οποίοι απλοποιούν τα δεδομένα και τα αντιστοιχούν σε χώρους λιγότερων διαστάσεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής αποτελεί η ταξινόμηση υπερφασματικών εικόνων στη μεταλλευτική έρευνα.

## Slide 23: Παραδείγματα προβλημάτων μείωσης διαστασιμότητας
Diana Krupnik, Shuhab Khan, Close-range, ground-based hyperspectral imaging for mining applications at various scales: Review and case studies, Earth-Science Reviews, Volume 198, 2019
David Ruiz Hidalgo, Bladimir Bacca Cortés, Eduardo Caicedo Bravo,
Dimensionality reduction of hyperspectral images of vegetation and crops based on self-organized maps, Information Processing in Agriculture, Volume 8, Issue 2, 2021
Notes: Όπως βλέπουμε και στα σχήματα, η ταξινόμηση των υπερφασματικών εικόνων βασίζεται σε μετρήσεις σε πολλές δεκάδες ζώνες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος οι οποίες διαμορφώνουν χώρους πολλαπλών διαστάσεων που δύσκολα αντιμετωπίζονται χωρίς την προηγούμενη μείωση διαστασιμότητας.

## Slide 24: Παραδείγματα προβλημάτων ενισχυτικής μάθησης
Θα πρέπει να αυξηθεί, να μειωθεί, ή να παραμείνει σταθερή η ταχύτητα του ταινιοδρόμου;
Πότε πρέπει να παραγγείλουμε περισσότερα αναλώσιμα ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το στοκ αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιούμε τα συμφωνημένα επίπεδα παροχής υπηρεσίας;
Προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί το ρομπότ ή το drone στο τρέχον περιβάλλον;
https://www.wipro.com/natural-resources/machine-learning-asking-the-right-question/
Notes: Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναδρομή στα προβλήματα που προσεγγίζονται με μηχανική μάθηση, αξίζει να αναφέρουμε και κάποια παραδείγματα προβλημάτων που αφορούν την ενισχυτική μάθηση.
Επίδειξη tensoflow

## Slide 25: Πλεονεκτήματα ΜΜ
Οι αλγόριθμοι ΜΜ μπορούν να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό από μεταβλητές εισόδου και να βρουν μοτίβα και συσχετίσεις σε πολύπλοκα σετ δεδομένων πολλαπλών μεταβλητών ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να διαχειριστεί συνήθως προβλήματα με δύο – τρεις μεταβλητές ταυτόχρονα.
Δεδομένου ενός αντιπροσωπευτικού σετ δεδομένων, ένας αλγόριθμος ΜΜ «μαθαίνει» μοτίβα και συσχετίσεις χωρίς να χρειάζεται ένα προκαθορισμένο μοντέλο και επομένως μπορεί να αξιολογήσει πιο αντικειμενικά τα δεδομένα.
Η ακρίβεια ενός αλγορίθμου ΜΜ μετά την εκπαίδευσή του είναι γνωστή και μπορεί να εκτιμηθεί με ένα δοκιμαστικό σετ δεδομένων. Η εκτιμώμενη ακρίβεια και η αβεβαιότητα του μοντέλου προσδιορίζονται ποσοτικά, κάτι που μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Μετά την εκπαίδευση ενός μοντέλου ΜΜ, οι προβλέψεις του είναι ομοιογενείς, δηλαδή για συγκεκριμένες τιμές εισόδου λαμβάνουμε πάντα την ίδια έξοδο.
Ο χρόνος που απαιτείται για έναν εκπαιδευμένο αλγόριθμο ΜΜ να κάνει προβλέψεις και ερμηνείες μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτόν που απαιτεί ένας άνθρωπος.
Notes: Γενικά, τα πλεονεκτήματα της μηχανικής μάθησης συνοψίζονται στα εξής:
Καταρχήν, οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης είναι σε θέση να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό παραμέτρων εισόδου, δηλαδή να αντιμετωπίσουν χώρους πολλών διαστάσεων σε αντίθεση με τον άνθρωπο που συνήθως μπορεί να διαχειριστεί έως 2 με 3 διαστάσεις.
Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης δεν χρειάζονται ένα προκαθορισμένο μοντέλο αλλά διαμορφώνουν ένα μοντέλο με βάση τα δεδομένα και επομένως τα αξιολογούν πιο αντικειμενικά – εφόσον βέβαια τα δεδομένα είναι αντιπροσωπευτικά του προβλήματος που εξετάζεται.
Υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης της ακρίβειας ενός αλγορίθμου μηχανικής μάθησης ενώ υπάρχουν και διάφορα μέτρα αβεβαιότητας του μοντέλου που διαμορφώνουν, τα οποία είναι ποσοτικά και μπορούν να ληφθούν υπόψη στη συνέχεια κατά τη λήψη αποφάσεων με βάση το μοντέλο αυτό.
Γενικά οι προβλέψεις των μοντέλων που προκύπτουν από τη μηχανική μάθηση είναι ομοιογενείς και επαναλαμβανόμενες.
Επίσης, ένας εκπαιδευμένος αλγόριθμος μηχανικής μάθησης απαιτεί γενικά πολύ μικρότερο χρόνο για να κάνει προβλέψεις και ερμηνείες μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων.

## Slide 26: Πλατφόρμες ανάπτυξης συστημάτων μηχανικής μάθησης
Notes: Στις μέρες μας έχουμε πλέον πληθώρα εργαλείων για την ανάπτυξη συστημάτων μηχανικής μάθησης. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή ειδικών λογισμικών προσομοίωσης που ενσωματώνουν διάφορους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και τα οποία μπορούμε να τα έχουμε εγκατεστημένα στον υπολογιστή μας, ή να παρέχονται ως διαδικτυακές πλατφόρμες αξιοποιώντας τις υπολογιστικές δυνατότητες μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων και επιτρέποντας την γρήγορη επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που βασίζονται σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων.

## Slide 27: Πάροχοι συστημάτων μηχανικής μάθησης ως υπηρεσία
Notes: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα χρήσεις συστημάτων μηχανικής μάθησης ως υπηρεσία στο νέφος και υπάρχουν πολλοί πάροχοι αυτών των συστημάτων και υπηρεσιών όπως η IBM, η Microsoft, η Google, η Amazon και πολλές άλλες.
Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι συστήματα μηχανικής μάθησης παρέχονται και σε μορφή hardware από διάφορες εταιρείες όπως η NVIDIA, η Intel και η Google επιτρέποντας την ανάπτυξη αυτόνομων και φορητών συστημάτων και τον πειραματισμό.

## Slide 28: Τεχνολογίες που συνδυάζονται με τη ΜΜ
Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα - wearables
Τεχνητή νοημοσύνη (εκτός της ΜΜ)
Διαδίκτυο των πραγμάτων
Ψηφιακά δίδυμα
Υπολογιστικές υπηρεσίες νέφους
Ρομποτική και αυτοματισμός
Αναλυτική μεγάλων δεδομένων
Notes: Ειδικά στη μεταλλευτική βιομηχανία, η μηχανική μάθηση συνδυάζεται με άλλες ανατρεπτικές τεχνολογίες όπως την αναλυτική μεγάλων δεδομένων, την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, άλλους αλγόριθμους και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα ψηφιακά δίδυμα, τις υπολογιστικές υπηρεσίες νέφους, και τη ρομποτική. Από τον συνδυασμό των τεχνολογιών αυτών προκύπτουν σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις σε διάφορα προβλήματα της μεταλλευτικής.

## Slide 29: Παράγοντες που ωθούν τη μεταλλευτική προς τη ΜΜ
Μεγάλες ποσότητες δεδομένων από σύγχρονα συστήματα μετρήσεων και εξοπλισμό εκμετάλλευσης
Επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας
Εξηλεκτρισμός και ψηφιακός μετασχηματισμός
Στροφή προς αυτόνομα συστήματα
Προστασία περιβάλλοντος
Βελτίωση της ασφάλειας
και φυσικά η αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας
Notes: Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, τεχνολογικοί, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, πολιτικοί κλπ που ωθούν τη μεταλλευτική βιομηχανία στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας της μηχανικής μάθησης στις διάφορες διαδικασίες της ή δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την αποδοχή της.
Η βελτίωση της ασφάλειας, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας είναι φυσικά πάντα στο κέντρο όλων των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Ο εξηλεκτρισμός, η στροφή προς τα αυτόνομα συστήματα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός που συντελείται σε όλα τα τμήματα μιας μεταλλευτικής επιχείρησης, δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή μεθόδων βασιζόμενων στη μηχανική μάθηση.
Η διαχείριση και αξιοποίηση των μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας από τα σύγχρονα συστήματα μετρήσεων, τηλεμετρίας και τις δειγματοληψίες γίνεται δυνατή με την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Η ανάγκη επίσης για επεξεργασία των δεδομένων αυτών σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο οδηγεί αναπόφευκτα στη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.

## Slide 30: Μεταλλευτικά συστήματα και λογισμικά που βασίζονται σε τεχνικές ΜΜ
Γενικά και ειδικά λογισμικά μεταλλευτικού σχεδιασμού
Συστήματα οπτικής ανάλυσης και ταξινόμησης δειγμάτων, μετώπων εξόρυξης, και τροφοδοσίας εργοστασίων εμπλουτισμού
Συστήματα διαχείρισης εξοπλισμού διατρήσεων
Συστήματα διαχείρισης εξοπλισμού εξόρυξης και μεταφοράς υλικών
Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Συστήματα ελέγχου εργοστασίων εμπλουτισμού – ψηφιακά δίδυμα
Συστήματα προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού
Λογισμικά διαχείρισης αναλωσίμων εξοπλισμού εξόρυξης, επεξεργασίας & εμπλουτισμού
Λογισμικά επιλογής βέλτιστου εξοπλισμού εκμετάλλευσης
Συστήματα αερισμού υπόγειων εργοταξίων
Συστήματα δικτύωσης εργοταξίων - IoT
…και πολλά άλλα!
Notes: Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πληθώρας συστημάτων, λογισμικών και υπηρεσιών από δεκάδες εταιρείες παγκοσμίως, συχνά σε συνεργασία με μεγάλες αλλά και μικρές μεταλλευτικές επιχειρήσεις, τα οποία δίνουν καθημερινά λύσεις σε εργοτάξια και εργοστάσια αλλά και σε μελετητικό επίπεδο. Αξίζει να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα ενώ στη συνέχεια της ομιλίας θα εξετάσουμε και κάποια χαρακτηριστικά από αυτά.

## Slide 31: Μηχανική Μάθηση: από το Α έως το Ω της μεταλλευτικής
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Verticals/Industrial_Automation/IA_Verticals/Mining/IA-Mining-DG/IA-Mining-DG.html
Notes: Δεν θα ήταν επομένως υπερβολικό να πούμε ότι η μηχανική μάθηση εφαρμόζεται στις μέρες μας από το Α έως το Ω της μεταλλευτικής. Πρακτικά δεν υπάρχει καμιά επιμέρους δραστηριότητα στα πλαίσια μιας εκμετάλλευσης που να μην έχει δοκιμαστεί ή να μην έχει ήδη ενσωματωθεί η μηχανική μάθηση.

## Slide 32: Διείσδυση της ΜΜ στη μεταλλευτική βιομηχανία
Μεταλλευτικές & μεταλλουργικές εταιρείες
Anglo American
Barrick Gold
BHP
Boliden
Carmeuse
China Steel Corporation
Dundee Precious Metals
Eramet
Evolution Mining
Freeport-McMoRan
Glencore
Goldcorp
Lhoist
LKAB
Newcrest Mining
Nippon Steel Corporation
Rio Tinto
Sibanye Stillwater
Suncor
Teck Resources
Εταιρείες εξοπλισμού
ABB
Caterpillar
Epiroc
Hitachi
Honeywell International
Komatsu
Liebherr
Metso:Outotec
Normet
Rockwell Automation
Sandvik
Scania
Volvo
Εταιρείες λογισμικού και υπηρεσιών
Aganitha AI
Cisco
DATAROCK
EARTH AI
Emesent
Geovariances
GoldSpot Discoveries
GroundHog
Hexagon
Imago
Maptek
Micromine
Minerva Intelligence
OREFOX
PETRA Data Sciences
RockMass Technologies
Seequent
Skycatch
SRK Consulting
THIESS
…και πολλές άλλες!!!
Notes: Η διείσδυση της μηχανικής μάθησης στη μεταλλευτική βιομηχανία μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή εξετάζοντας το πλήθος των μεταλλευτικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη ενσωματώσει ή εξετάζουν την εφαρμογή σχετικών συστημάτων στις δραστηριότητές τους. Πολλές από αυτές συνεργάζονται άμεσα με εταιρείες λογισμικών και υπηρεσιών για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με βάση αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και άλλες ανατρεπτικές τεχνολογίες.
Μια επιφανειακή θεώρηση των σχετικών ειδήσεων που βγαίνουν από τη βιομηχανία μπορεί να οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται απλά για μόδα και για μια εκστρατεία εντυπωσιασμού.
Στην πραγματικότητα όμως, επενδύονται τεράστια ποσά στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας που δεν αφήνουν περιθώριο για αμφισβήτηση της σημασίας που δίνει αυτή τη στιγμή η μεταλλευτική βιομηχανία στη μηχανική μάθηση. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το πλήθος των εταιρειών μεταλλευτικού εξοπλισμού καθώς και το πλήθος των εταιρειών λογισμικού και υπηρεσιών προς τη μεταλλευτική βιομηχανία που ενσωματώνουν τεχνικές μηχανικής μάθησης στα προϊόντα τους.

## Slide 33
Dahee Jung and Yosoon Choi, Systematic Review of Machine Learning Applications in Mining: Exploration, Exploitation, and Reclamation, Minerals 2021, 11, 148
Ερευνητικά πεδία εφαρμογής ΜΜ στη μεταλλευτική
Notes: Σε ερευνητικό επίπεδο, οι εφαρμογές της μηχανικής μάθησης στη μεταλλευτική αυξάνονται συνεχώς. Νέες εφαρμογές της μηχανικής μάθησης που αφορούν τη μεταλλευτική έρευνα, την εκμετάλλευση και την αποκατάσταση αναφέρονται κάθε μήνα στη διεθνή βιβλιογραφία, γεγονός που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον την επιστημονικής κοινότητας για το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας.

## Slide 34: Παράδειγμα: σύστημα οπτικής ανάλυσης δειγμάτων
IMAGO: οικογένεια λογισμικών και εξοπλισμού φωτογράφησης και οπτικής ανάλυσης δειγμάτων
Notes: Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τη μεταλλευτική βιομηχανία και βασίζονται στη μηχανική μάθηση. Στόχος δεν είναι να διαφημίσουμε τις συγκεκριμένες εταιρείες και προϊόντα αλλά να δείξουμε ότι υπάρχουν εμπορικά συστήματα που αξιοποιεί η βιομηχανία και ότι δεν έχει μείνει η εφαρμογή της μηχανικής μάθησης σε ερευνητικό επίπεδο μόνο. Φυσικά, πρόκειται για εμπορικά προϊόντα και στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες που τα παρέχουν δεν δίνουν πολλές λεπτομέρειες για τους ίδιους τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που ενσωματώνουν.
Ξεκινάμε με μια ιδιαίτερα δημοφιλή οικογένεια προϊόντων οπτικής ανάλυσης δειγμάτων της εταιρείας IMAGO (πλέον του ομίλου Seequent). Η εταιρεία διαθέτει ειδικό εξοπλισμό σταθμών φωτογράφησης δειγμάτων καθώς και ειδικό λογισμικό που συνδυάζει διάφορους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για την οπτική ανάλυση τους, το οποίο συνεργάζεται με τα κυριότερα συστήματα και λογισμικά μεταλλευτικού σχεδιασμού.

## Slide 35: Παράδειγμα: σύστημα οπτικής ανάλυσης και ταξινόμησης μετώπων εξόρυξης
RockMass Mapper: φορητό σύστημα γεωτεχνικής και γεωλογικής χαρτογράφησης και ανάλυσης μετώπων
Notes: Στη συνέχεια βλέπουμε το φορητό σύστημα γεωτεχνικής και γεωλογικής χαρτογράφησης και ανάλυσης μετώπων της RockMass Technologies. Πρόκειται και πάλι για οπτικό σύστημα που ενσωματώνει αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για την γεωτεχνική και γεωλογική ανάλυσή φωτογραφιών που λαμβάνονται από επιφάνειες σε υπόγειες αλλά και υπαίθριες εκμεταλλεύσεις. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο βοηθώντας στην άμεση εκτίμηση πιθανών κινδύνων.

## Slide 36: Παράδειγμα: συστήματα οπτικής ανάλυσης και ταξινόμησης υλικών εξόρυξης και εξοπλισμού
WEIR Motion Metrics: οικογένεια συστημάτων παρακολούθησης υλικών και εξοπλισμού εκμετάλλευσης
Notes: Το επόμενο παράδειγμα είναι η οικογένεια οπτικών συστημάτων παρακολούθησης υλικών εξόρυξης Motion Metrics της WEIR. Πρόκειται για φορητά συστήματα ή συστήματα εγκατεστημένα πάνω σε κινητό ή σταθερό εξοπλισμό τα οποία φωτογραφίζουν και αναλύουν με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης τα υλικά εξόρυξης σε εκσκαφές, πάνω σε ταινιοδρόμους, ή πάνω σε κινητό εξοπλισμό. Εκτός από την ανάλυση του θρυμματισμού των υλικών και τη διαλογή τους, τα συστήματα αυτά βοηθούν και στην οπτική παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού φόρτωσης.

## Slide 37: Παράδειγμα: σύστημα διαχείρισης εξοπλισμού διατρήσεων
Epiroc SmartROC D75: αυτοματοποιημένο γεωτρύπανο και σύστημα εξ αποστάσεως χειρισμού
Notes: Αφήνουμε τα συστήματα οπτικών αναλύσεων και προχωράμε σε παραδείγματα διαχείρισης αυτόνομου εξοπλισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι τα γεωτρύπανα, όπως της Epiroc τα οποία αυτοματοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της διάνοιξης διατρημάτων επιτρέποντας τον χειρισμό πολλαπλών γεωτρύπανων από απόσταση, ενώ το καθένα διαθέτει τη δυνατότητα έξυπνης αυτοδιάγνωσης και συνεργάζεται με τα συστήματα Bench Remote και Surface Manager.

## Slide 38: Παράδειγμα: αυτόνομα συστήματα μεταφοράς υλικών
Caterpillar 794 AC with Cat MineStar Command
Komatsu Innovative Autonomous Haulage Vehicle
Scania AXL
Notes: Η αυτονομία περνάει όμως σταδιακά και σε μεγαλύτερο εξοπλισμό, όπως τα φορτηγά μεταφοράς. Εταιρείες όπως η Caterpillar και η Komatsu έχουν ήδη βγάλει στην αγορά φορτηγά με δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας, όπως το 794 AC και το Innovative Autonomous Haulage Vehicle, ένα φορτηγό χωρίς καμπίνα. Το σύστημα Cat MineStar Command επιτρέπει την αυτόνομη λειτουργία ενός φορτηγού ή ολόκληρου στόλου φορτηγών αλλά και άλλων τύπων εξοπλισμού. Η Komatsu εξέλιξε την τεχνολογία αυτόνομων οχημάτων μεταφοράς AHS όπως τα 930Ε και 830Ε με το νέο φορτηγό χωρίς καμπίνα το οποίο μπορεί να κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις εξαλείφοντας την ανάγκη για επικίνδυνους και χρονοβόρους ελιγμούς. Αυτόνομα οχήματα εξελίσσουν και άλλες εταιρείες όπως η Scania.

## Slide 39: Παράδειγμα: προσομοίωση χειρισμού εξοπλισμού
CYBERMINE: σύστημα προσομοίωσης εξοπλισμού εκμετάλλευσης
Notes: Σημαντική παρουσία της τεχνολογίας μηχανικής μάθησης βρίσκουμε και στα συστήματα εκπαίδευσης προσωπικού και χειριστών εξοπλισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύστημα Cybermine της ThoroughTec, ένα σύστημα που προσομοιώνει διάφορες μεταλλευτικές δραστηριότητες και επιτρέπει τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας του προσωπικού. Σε συνδυασμό με διάφορα wearables και αισθητήρες, μπορεί να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του προσωπικού, να εντοπίζει προβλήματα και να προτείνει συγκεκριμένη διορθωτική εκπαίδευση σε περιβάλλον προσομοίωσης.

## Slide 40: Παράδειγμα: λογισμικό γεωλογικής μοντελοποίησης
Maptek DomainMCF:
σύστημα βαθιάς μάθησης για ταχεία ανάπτυξη γεωλογικών μοντέλων
Notes: Προχωράμε σε κάτι διαφορετικό από τον χώρο της γεωλογικής μοντελοποίησης και του μεταλλευτικού σχεδιασμού. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν διάφορα λογισμικά που αυτοματοποιούν την επίπονη διαδικασία της κατασκευής γεωλογικών μοντέλων, καθιερώνοντας την implicit μοντελοποίηση ως κάτι αποδεκτό σε πολλές περιπτώσεις. Το σύστημα DomainMCF της Maptek είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη κατασκευή γεωλογικού μοντέλου στη βάση ενός μοντέλου μπλοκ από τα δεδομένα αξιοποιώντας την τεχνολογία νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης. Το DomainMCF διατίθεται ως υπηρεσία στο νέφος – ο χρήστης μέσω μιας απλής εφαρμογής, επιλέγει τα δεδομένα με τα οποία θα εκπαιδευτεί το σύστημα καθώς και τη γεωμετρία του μοντέλου μπλοκ, τα οποία ανεβαίνουν στο νέφος για να ξεκινήσει η εκπαίδευση και η εφαρμογή του δικτύου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει τα αποτελέσματα για έλεγχο και επικύρωση.
Επίδειξη DomainMCF

## Slide 41: Παράδειγμα: αυτόνομα συστήματα χαρτογράφησης
Hovermap: σύστημα τρισδιάστατης αποτύπωσης επιφανειών
Notes: Το τελευταίο παράδειγμα στο οποίο θα αναφερθώ, αφορά το σύστημα Hovermap της Emesent. Πρόκειται για ένα αυτόνομο σύστημα τρισδιάστατης χαρτογράφησης LiDAR το οποίο τοποθετείται πάνω σε drone ή και σε άλλο κινούμενο εξοπλισμό και επιτρέπει τη χαρτογράφηση σε επικίνδυνες περιοχές σε υπαίθρια και υπόγεια μεταλλεία. Το Hovermap χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για την πλοήγηση σε χώρους πέρα από το ορατό πεδίο του χειριστή εξασφαλίζοντας πιο σταθερή κίνηση και καλύτερη χαρτογράφηση.
Φυσικά υπάρχουν δεκάδες άλλα συστήματα στη μεταλλευτική βιομηχανία και η μη αναφορά τους στη σημερινή μας συζήτηση δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντικά.

## Slide 42: Πλεονεκτήματα συστημάτων ΜΜ στη μεταλλευτική
Βελτίωση Ασφάλειας
Μείωση σφαλμάτων, λαθών, και ατυχημάτων
Η εργασία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα γίνεται από ρομπότ / αυτόνομα συστήματα
Βελτίωση της επιχειρησιακής επίγνωσης και της λήψης αποφάσεων
Βελτίωση της εκπαίδευσης προσωπικού
Αύξηση Παραγωγικότητας
Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα
Συνεχής λειτουργία χωρίς διακοπές και αλλαγές βάρδιας
Ταχεία εφαρμογή λύσεων και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μείωση κόστους
Μείωση κόστους επεξεργασίας και δειγματοληψίας
Μείωση κόστους ατυχημάτων και αποζημιώσεων
Μείωση κόστους εργασίας
Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Zeshan Hyder, Keng Siau, Fiona Nah, Artificial Intelligence, Machine Learning, and Autonomous Technologies in Mining Industry, Journal of Database Management, Vol. 30, Issue 2, 2019
Andrew Swart, Don Duval, Shak Parran, Future of mining with AI: Building the first steps towards an insight-driven organisation, Deloitte – NORCAT
Notes: Συνολικά, αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής συστημάτων μηχανικής μάθησης στη μεταλλευτική, θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τρεις κύριους τομείς, αυτούς της ασφάλειας, της παραγωγικότητας, και του κόστους.
Πολλά από τα πλεονεκτήματα έχουν να κάνουν με την ελαχιστοποίηση της επιρροής λανθασμένων αποφάσεων και ενεργειών του ανθρώπινου δυναμικού και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του σε κίνδυνο.
Πλεονεκτήματα επίσης προκύπτουν από την ταχύτητα και τη σταθερότητα που προσφέρουν τα συστήματα αυτά στη διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού.
Και φυσικά όλα αυτά οδηγούν σε μείωση του κόστους αλλά και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

## Slide 43: Προκλήσεις στην ανάπτυξη συστημάτων ΜΜ στη μεταλλευτική
Βιομηχανική κουλτούρα – αντίσταση στην αποδοχή της ΜΜ
Έλλειψη ικανοτήτων και γνώσεων για την υποστήριξη της ΜΜ
Αξιοπιστία των υπαρχόντων συστημάτων ΜΜ - εμπιστοσύνη
Περιορισμένη κατανόηση της ανάπτυξης συστημάτων ΜΜ στο πεδίο (λειτουργικά και οικονομικά)
Δυσκολία στη δοκιμή συστημάτων ΜΜ – έλλειψη κατάλληλων δεδομένων και υποδομών
Οικονομικές προκλήσεις – μέγεθος επένδυσης
Πολυπλοκότητα μεταλλευτικών συστημάτων και γεωλογίας
Νομοθεσία – νομικό πλαίσιο εφαρμογής συστημάτων ΜΜ
Φραγμοί στην καινοτομία – πνευματικά δικαιώματα και ανταγωνισμός
Notes: Φυσικά η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, συνοδεύεται από διάφορα θέματα και προκλήσεις, ειδικά στην περίπτωση της μεταλλευτικής βιομηχανίας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η εφαρμογή της μηχανικής μάθησης συναντάει κάποιες αντιστάσεις λόγω της νοοτροπίας σταθερότητας που επικρατεί στη μεταλλευτική βιομηχανία.
Η νοοτροπία αυτή συνοδεύεται και από την έλλειψη ικανοτήτων και γνώσεων σε θέματα μηχανικής μάθησης.
Τα συστήματα μηχανικής μάθησης, ως νέα τεχνολογία για τα δεδομένα της μεταλλευτικής μπορεί να θεωρείται από μέρος της βιομηχανίας ως μη αξιόπιστη, αν και πιστεύω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια φάση όπου σταδιακά αυτό θα σταματήσει να ισχύει.
Υπάρχει επίσης περιορισμένη κατανόηση του πως η μηχανική μάθηση θα βοηθήσει λειτουργικά και οικονομικά μια μεταλλευτική επιχείρηση – η μεταλλευτική μπορεί να είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας νέας τεχνολογίας μπορεί να χρειάζονται χρόνο μέχρι να διαπιστωθούν και να διαδοθούν.
Με εξαίρεση μεγάλες μεταλλευτικές εταιρείες, η δοκιμή μιας νέας τεχνολογίας μπορεί να ξεπερνάει τις δυνατότητες των περισσότερων μεταλλευτικών εταιρειών. Οι ειδικές απαιτήσεις της μηχανικής μάθησης σε κατάλληλα διαμορφωμένα δεδομένα και στην ύπαρξη υποδομών για να στηρίξουν την εφαρμογή της, μπορεί να αποτελούν λόγους για τη μη εφαρμογή της. Και φυσικά οι απαιτήσεις αυτές συνοδεύονται από σχετικό κόστος, το οποίο επίσης μπορεί να είναι αποτρεπτικό.
Η ίδια η πολυπλοκότητα των κοιτασμάτων και της μεταλλευτικής δραστηριότητας ως χώροι άντλησης δεδομένων μπορεί να δυσκολέψει την εφαρμογή της μηχανικής μάθησης. Πολλές φορές είναι δύσκολο να διαμορφωθεί ή να διατυπωθεί ένα πρόβλημα σε μορφή που να μπορεί να προσεγγιστεί με κάποιον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης.
Ίσως η πιο σοβαρή πρόκληση που θα πρέπει να ξεπεράσουμε κατά την εφαρμογή συστημάτων μηχανικής μάθησης στη μεταλλευτική αφορά τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ελέγχουν τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Είναι προφανές για παράδειγμα, ότι η υπάρχουσα νομοθεσία και οι μεταλλευτικοί κανονισμοί δεν κάνουν καμιά αναφορά στη χρήση αυτόνομων ή έξυπνων συστημάτων και η απόδοση ευθυνών και γενικότερα η διαχείριση μιας αστοχίας ενός τέτοιου συστήματος θα παρουσίαζε πολλά προβλήματα. Υπάρχουν επομένως πολλά που πρέπει να γίνουν σε αυτό τον τομέα.
Πρόκληση αποτελεί επίσης οι διάφοροι φραγμοί ή καλύτερα τα στεγανά που δημιουργούνται μεταξύ των εταιρειών που αναπτύσσουν τεχνολογία μηχανικής μάθησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων της μεταλλευτικής. Για να προστατέψουν τα πνευματικά τους δικαιώματα αλλά και να διατηρήσουν τα όποια εμπορικά πλεονεκτήματα τους δίνουν τα συστήματα μηχανικής μάθησης που αναπτύσσουν έναντι του ανταγωνισμού, οι εταιρείες αυτές δίνουν ελάχιστη έως καθόλου πρόσβαση στην ίδια την τεχνολογία κρατώντας τους τελικούς χρήστες στο σκοτάδι και κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την αποδοχή της τεχνολογίας. Έτσι, τα συστήματα αυτά παρέχονται στους χρήστες ως προσεγγίσεις black box τη στιγμή που οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να δώσουν πολλές πληροφορίες για την λειτουργία τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι αποδεκτό σε κάποιες εφαρμογές, όμως δεν είναι καθόλου αποδεκτό σε κάποιες άλλες, όπως για παράδειγμα στη γεωλογική μοντελοποίηση και την εκτίμηση αποθεμάτων, όπου υπάρχουν διεθνής κανονισμοί που επιβάλλουν συνθήκες διαφάνειας ως προς τις μεθόδους και τις παραδοχές και απαιτήσεις ως προς την ικανότητα αυτών που τις εκτελούν.

## Slide 44: Θέματα εφαρμογής μεθόδων ΜΜ στη Μεταλλευτική
Ασφάλεια και ιδιοκτησία δεδομένων κατά τη χρήση συστημάτων ΜΜ στο διαδίκτυο και στο νέφος
Διαφάνεια και τεκμηρίωση διαδικασιών που ενσωματώνουν μεθόδους ΜΜ
Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές (μεταλλεία και λατομεία)
Ασφάλεια εργοταξίων και εργοστασιακών μονάδων
Μείωση θέσεων εργασίας λόγω αυτοματοποίησης
Εκπαίδευση μηχανικών και γεωλόγων
Notes: Υπάρχουν επίσης και κάποια πρακτικά θέματα εφαρμογής συστημάτων μηχανικής μάθησης στη μεταλλευτική.
Για παράδειγμα, λόγω του ότι πολλά τέτοια συστήματα παρέχονται ως υπηρεσία στο νέφος, υπάρχουν θέματα ασφάλειας και ιδιοκτησίας δεδομένων.
Επίσης, υπάρχουν θέματα διαφάνειας ως προς τα αποτελέσματα των συστημάτων αυτών και τεκμηρίωσης των διαδικασιών που τα δημιουργούν.
Πολλές μεταλλευτικές δραστηριότητες εκτελούνται σε περιοχές χωρίς σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο καθιστώντας δύσκολη την εφαρμογή διαδικτυακών συστημάτων και υπηρεσιών.
Η εφαρμογή συστημάτων μηχανικής μάθησης μπορεί ενδεχομένως να δημιουργεί θέματα ασφάλειας, ειδικά όταν συνδυάζονται αυτόνομα και μη αυτόνομα συστήματα στην ίδια διαδικασία, ενώ μπαίνει και το θέμα της κυβερνοασφάλειας για το σύνολο του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που μπορεί να είναι ορατό από το διαδίκτυο.
Η ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και αυτόνομων συστημάτων οδηγεί αναπόφευκτα στη μείωση των θέσεων σε παραδοσιακές ειδικότητες στη μεταλλευτική παρόλο που συνοδεύεται από τη δημιουργία νέων αναγκών σε άλλες ειδικότητες.
Στα πλαίσια αυτών των νέων αναγκών, θα πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές στην εκπαίδευση των μηχανικών, των γεωλόγων αλλά και άλλων ειδικοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα τη μηχανική μάθηση.

## Slide 45: Βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων ΜΜ στη μεταλλευτική
Εντοπισμός πεδίου/πεδίων εφαρμογής - διαμόρφωση προβλήματος που θα προσεγγιστεί μέσω τεχνολογίας ΜΜ
Προετοιμασία δεδομένων: συλλογή, επεξεργασία και τελική διαμόρφωση δεδομένων σε μορφή που να επιτρέπει την εξαγωγή γνώσης και τη λήψη αποφάσεων.
Επιλογή και εφαρμογή μοντέλου ανάλυσης: επιλογή κατάλληλου μοντέλου ΜΜ ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του πεδίου εφαρμογής.
Επικοινωνία αποτελεσμάτων εφαρμογής: οπτικοποίηση και αναφορά αποτελεσμάτων εφαρμογής για την αξιολόγηση του συστήματος.
Ενσωμάτωση και ολοκλήρωση συστήματος: τεκμηρίωση εφαρμογής συστήματος, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ.
Notes: Αφήνοντας τα θέματα αυτά πίσω μας, ας κοιτάξουμε το μέλλον και το πως βρίσκει αυτή η τεχνολογία το δρόμο της στη μεταλλευτικά. Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια βήματα εφαρμογής της μηχανικής μάθησης σε μεταλλευτικά προβλήματα τα οποία λίγο-πολύ ισχύουν και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση:
Αρχικά θα πρέπει να εντοπιστεί το πρόβλημα ή το πεδίο στο οποίο θα εφαρμοστεί η μηχανική μάθηση. Η μηχανική μάθηση και η εφαρμογή της δεν είναι αυτοσκοπός – δεν είναι όλα τα προβλήματα κατάλληλα για αυτή την τεχνολογία.
Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η συλλογή, επεξεργασία και τελική διαμόρφωση δεδομένων σε μορφή που να επιτρέπει την εξαγωγή γνώσης και τη λήψη αποφάσεων. Μπορεί να ακούγεται εύκολο αλλά συνήθως δεν είναι, και στην πράξη αποδεικνύεται ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια ή και λόγος αποτυχίας του όλου εγχειρήματος.
Η επιλογή του κατάλληλου αλγόριθμου μηχανικής μάθησης λογικά είναι εύκολη υπόθεση όταν κάποιος γνωρίζει τους αλγόριθμους γενικά και έχει κάποια εμπειρία στη χρήση τους. Ανάλογα με το πρόβλημα, μπορεί να υπάρχουν πάνω από μία καλές επιλογές, ενώ συχνά μπορεί να απαιτείται συνδυασμός αλγορίθμων για το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Βασικό στην ανάπτυξη και την οριστικοποίηση ενός τέτοιου συστήματος είναι η οπτικοποίηση των τελικών αλλά και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της εφαρμογής του ώστε να γίνει δυνατή η αξιολόγηση του.
Τελικό στάδιο είναι η ολοκλήρωση του συστήματος μηχανικής μάθησης και η ενσωμάτωση του στη συνολική διαδικασία κάτι που απαιτεί την τεκμηρίωση της λειτουργίας του και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα το χρησιμοποιεί ή θα αλληλοεπιδρά με αυτό.

## Slide 46: Το μέλλον της ΜΜ στη Μεταλλευτική
Η ΜΜ σε συνδυασμό με άλλες ανατρεπτικές τεχνολογίες, έχει τη δυνατότητα να βάλει τη μεταλλευτική βιομηχανία σε μια νέα εποχή.
Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει – ένα μεγάλο ποσοστό των εταιρειών του κλάδου επενδύουν σταδιακά σε συστήματα ΜΜ.
Για να αξιοποιηθεί πλήρως η τεχνολογία αυτή χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες και συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών και των ερευνητικών κέντρων.
Κάθε νέα προσπάθεια οδηγεί σε νέα γνώση, νέα δεδομένα και περισσότερη εμπιστοσύνη, επιταχύνοντας την αποδοχή και τη διείσδυση της ΜΜ στη μεταλλευτική βιομηχανία.
Το Spot της Boston Dynamics σε υπόγειο μεταλλείο της LKAB, δίπλα στον Μηχανικό Έρευνας Νικόλαο Πετρόπουλο (Πηγή: LKAB)
Notes: Είναι προφανές λοιπόν ότι η μηχανική μάθηση σε συνδυασμό με άλλες ανατρεπτικές τεχνολογίες μπορεί να περάσει τη μεταλλευτική βιομηχανία σε μια νέα εποχή. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται και ο ρυθμός διείσδυσης αυτής της τεχνολογίας στη μεταλλευτική αυξάνεται συνεχώς.
Χρειάζονται βέβαια περισσότερες συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, καθώς και με τα διάφορα ερευνητικά κέντρα.
Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, οι προσπάθειες που γίνονται σε όλα τα επίπεδα οδηγούν σε νέα δεδομένα και αύξηση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων που εργάζονται στη μεταλλευτική βιομηχανία προς τα συστήματα μηχανικής μάθησης. Είμαστε μάλλον ακόμα στην αρχή…

## Slide 47
NASA Mars 2020 Mission – Perseverance rover
η μηχανική μάθηση ταξιδεύει μακριά…
Notes: Αν και βέβαια έχουμε ήδη φτάσει πολύ μακριά δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Perseverance της NASA γεμάτο συστήματα μηχανικής μάθησης, εκτελεί γεωτρήσεις και άλλες δειγματοληψίες εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, στο επικίνδυνο περιβάλλον του Άρη.

## Slide 48
Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα…
Εργασία σε επικίνδυνο περιβάλλον…
Ασφάλεια στις μεταφορές…
Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές …
Avatar (2009) 20th Century Fox
Avatar (2009) 20th Century Fox
Prometheus (2012) 20th Century Studios
Terminator Genisys (2015) Paramount Pictures
Notes: Κοιτώντας μάλιστα γνωστές ταινίες του Hollywood, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πολλές εφαρμογές της μηχανικής μάθησης που θεωρήθηκαν επιστημονική φαντασία στο πρόσφατο παρελθόν είναι πλέον επιστημονική πραγματικότητα. Ίσως θα πρέπει οι σεναριογράφοι να είναι πιο προσεκτικοί αν δεν θέλουν τα σενάριά τους να είναι ξεπερασμένα από τη σημερινή μεταλλευτική τεχνολογία.