## Slide 1: Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων Ι Μάθημα 9ο (Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας-Pinch Technology)
Δρ. Ιψάκης Δημήτρης
Χημικός Μηχανικός, Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό ΠΔΜ
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας

## Slide 2: Εισαγωγή
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Ο βασικός στόχος του σχεδιασμού δικτύων εναλλακτών θερμότητας είναι να ελαχιστοποιηθούν οι εξωτερικές παροχές θερμότητας (π.χ. νερό ψύξης και ατμός) σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος εξοπλισμού (δηλ. το κόστος αγοράς εναλλακτών).
Κατά τον σχεδιασμό του δικτύου εναλλακτών θερμότητας ακολουθάμε την μεθοδολογία «Pinch Technology».
Χρησιμοποιούνται μόνο εναλλάκτες (ΗΕΧ, heat exchangers) με παροχή εξωτερικής θερμότητας/ψύξης

## Slide 3: Εισαγωγή
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Χρησιμοποιούνται και εναλλάκτες
(ΗΕΧ, heat exchangers) με εκμετάλλευση θερμότητας μεταξύ ρευμάτων διεργασίας
Ο βασικός στόχος του σχεδιασμού δικτύων εναλλακτών θερμότητας είναι να ελαχιστοποιηθούν οι εξωτερικές παροχές θερμότητας (π.χ. νερό ψύξης και ατμός) σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος εξοπλισμού (δηλ. το κόστος αγοράς εναλλακτών).
Κατά τον σχεδιασμό του δικτύου εναλλακτών θερμότητας ακολουθάμε την μεθοδολογία «Pinch Technology».

## Slide 4: Εισαγωγή
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Παρόλο που οι εξωτερικές παροχές θερμότητας και ψύξης ελαττώνονται, αυξάνεται το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού (αύξηση του αριθμού των εναλλακτών).
Τα πάγια κόστη ορίζονται ως κόστη που σχετίζονται με τον αριθμό και το μέγεθος των εναλλακτών και τα λειτουργικά κόστη ορίζονται ως κόστη αγοράς βοηθ. παροχών (ατμού, νερό ψύξης, κτλ).
Κατά την μεθοδολογία «Pinch Technology» στόχος είναι η βελτιστοποίηση του δικτύου εναλλακτών θερμότητας.
80οC + X
200οC - Υ
Μειώνονται…..

## Slide 5: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Ψυχρά και θερμά ρεύματα διεργασίας
Τα ψυχρά ρεύματα τα θερμαίνουμε και τα θερμά ρεύματα τα ψύχουμε
Θερμοκρασίες εισόδου/εξόδου
Ρυθμός θερμοχωρητικότητας m*cp
Ρυθμός Θερμότητας
Q=m*cp*ΔΤ,
όπου ΔΤ=Οutlet Temperature – Inlet Temperature
Γενικά Χαρακτηριστικά

## Slide 6: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
To σύνολο των αναγκών θέρμανσης (μέσω ατμού) είναι:
Qheat =3300+5760+5510=14570kW
To σύνολο των αναγκών ψύξης (μέσω νερού ψύξης) είναι:
Qcold = 8100+5040=13140kW
Γενικά Χαρακτηριστικά

## Slide 7: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
510oC
300oC
Γενικά Χαρακτηριστικά

## Slide 8: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Διαστήματα Θερμοκρασίας
510 oC
440 oC
(1)
Ποια ρεύματα διεργασίας περιλαμβάνονται στο εκάστοτε διάστημα θερμοκρασίας
Γενικά Χαρακτηριστικά

## Slide 9: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Ανάγκες ψύξης στο διάστημα (1):
Qcool = m*cp*ΔΤ = 24*(510-440)=1680kW
Γενικά Χαρακτηριστικά
510 oC
440 oC
(1)

## Slide 10: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Ανάγκες θέρμανσης στο διάστημα (1):
Qheat = m*cp*ΔΤ = 0*(510-440)=0kW
ΔQ=Qcool-Qheat=1680-0=1680kW
Γενικά Χαρακτηριστικά
510 oC
440 oC
(1)

## Slide 11: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Διαστήματα Θερμοκρασίας
440 oC
420 oC
(2)
Ποια ρεύματα διεργασίας περιλαμβάνονται στο εκάστοτε διάστημα θερμοκρασίας
Γενικά Χαρακτηριστικά

## Slide 12: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Ανάγκες ψύξης στο διάστημα (2):
Qcool = m*cp*ΔΤ = (24+27)*(440-420)=1020kW
Γενικά Χαρακτηριστικά
440 oC
420 oC
(2)

## Slide 13: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Ανάγκες θέρμανσης στο διάστημα (2):
Qheat = m*cp*ΔΤ = 0*(440-420)=0kW
ΔQ=Qcool-Qheat=1020-0=1020kW
Γενικά Χαρακτηριστικά
440 oC
420 oC
(2)

## Slide 14: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Ανάγκες ψύξης στο διάστημα (3):
Qcool = m*cp*ΔΤ = (24+27)*(420-390)=1530kW
Γενικά Χαρακτηριστικά

## Slide 15: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Ανάγκες θέρμανσης στο διάστημα (3):
Qheat= m*cp*ΔΤ = 10*(420-390)=300kW
ΔQ=Qcool-Qheat=1530-300=1230kW
Γενικά Χαρακτηριστικά
420 oC
390 oC
(3)

## Slide 16: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Η σημασία του όρου ΔΤmin
Q η θερμότητα εναλλαγής σε W (J/s).
U ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας σε W/m2/K
Α η επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας σε m2
Διαφορά θερμοκρασίας σε K.
Η διαφορά αυτή έχει μία ελάχιστη τιμή και καλείται ΔΤmin.
Για την μεθοδολογία μας το ΔTmin είτε αφαιρείται από τα θερμά ρεύματα είτε προστίθεται στα ψυχρά ρεύματα είτε μοιράζεται εξίσου
30 oC
T<70 oC
70 oC
T>30 oC

## Slide 17: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Η σημασία του όρου ΔΤmin
Καθώς αυξάνει το ΔΤmin=Τhot,out-Tcold,in η επιφάνεια Α μειώνεται και άρα το πάγιο κόστος (capital cost) μειώνεται.
Καθώς αυξάνει το ΔΤmin=Τhot,out-Tcold,in οι ανάγκες σε εξωτερική θέρμανση/ψύξη στο σύνολο του δικτύου εναλλακτών θερμότητας αυξάνονται και άρα αυξάνεται το λειτουργικό κόστος ενέργειας (energy cost).
Επομένως, καθώς αυξάνει το ΔΤmin=Τhot,out-Tcold,in υπάρχει ένα ελάχιστο στο συνολικό κόστος (total cost).

## Slide 18: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Γενικά Χαρακτηριστικά
Για το παράδειγμα μας ορίζουμε ως ΔΤmin=10Κ και το αφαιρούμε από τα θερμά ρεύματα

## Slide 19: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
1η Μέθοδος: Problem Table Algorithm
Κάθε βαθμίδα (block) αντιστοιχεί σε ένα διάστημα θερμοκρασίας (temperature interval)

## Slide 20: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
1η Μέθοδος: Problem Table Algorithm
H πλεονάζουσα θερμότητα Di προσδιορίζεται από την διαφορά θερμοκρασιών σε κάθε διάστημα και από την διαφορά θερμοχωρητικοτήτων μεταξύ θερμών και ψυχρών ρευμάτων
Qheat
Qcool

## Slide 21: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
1η Μέθοδος: Problem Table Algorithm
Qheat
Qcool

## Slide 22: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
1η Μέθοδος: Problem Table Algorithm
D1=Qheat,1-Qcool,1
= 0-1680=-1680

## Slide 23: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
1η Μέθοδος: Problem Table Algorithm

## Slide 24: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
1η Μέθοδος: Problem Table Algorithm
Q1,2=Q0,1-D1
= 0-(-1680)=1680

## Slide 25: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
1η Μέθοδος: Problem Table Algorithm
Εντοπίζουμε την πιο αρνητική τιμή και την τοποθετούμε στο Q0,1 όπου πριν είχαμε μηδέν

## Slide 26: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
1η Μέθοδος: Problem Table Algorithm
Αυτή είναι η εξωτερική θέρμανση που πρέπει να δώσουμε μέσω π.χ. ατμού
Αυτή είναι η εξωτερική ψύξη που πρέπει να δώσουμε μέσω π.χ. νερού ψύξης
Pinch Point 170oC

## Slide 27: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
2η Μέθοδος: Composite Curves
Σε αυτή την μέθοδο χρησιμοποιούμε τα γραφήματα Temperature-Enthalpy.
Τα θερμά και ψυχρά ρεύματα μελετώνται ξεχωριστά και όχι ταυτόχρονα.
Τα διαστήματα θερμοκρασίας περιλαμβάνουν μόνο τα θερμά ρεύματα εδώ.

## Slide 28: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
2η Μέθοδος: Composite Curves
Σε αυτή την μέθοδο χρησιμοποιούμε τα γραφήματα Temperature-Enthalpy.
Τα θερμά και ψυχρά ρεύματα μελετώνται ξεχωριστά και όχι ταυτόχρονα.
Interval 1
ΔΗ= 27*(300-140)=4320
Interval 2
ΔΗ= (27+24)*(440-300)=7140
Interval 3
ΔΗ= (24)*(510-440)=1680

## Slide 29: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
2η Μέθοδος: Composite Curves
Σε αυτή την μέθοδο χρησιμοποιούμε τα γραφήματα Temperature-Enthalpy.
Τα θερμά και ψυχρά ρεύματα μελετώνται ξεχωριστά και όχι ταυτόχρονα.
Interval 1
4320
Interval 2
4320+7140=11460
Interval 3
11460+1680=13140

## Slide 30: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
2η Μέθοδος: Composite Curves
510 oC
440 oC
300 oC
140 oC

## Slide 31: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
2η Μέθοδος: Composite Curves
Τα διαστήματα θερμοκρασίας περιλαμβάνουν μόνο τα ψυχρά ρεύματα εδώ.
Αυτή είναι η εξωτερική ψύξη που πρέπει να δώσουμε μέσω π.χ. νερού ψύξης και έχει προσδιορισθεί στην διαφάνεια 26

## Slide 32: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
2η Μέθοδος: Composite Curves
420 oC
390 oC
350 oC
200 oC
170 oC
90 oC

## Slide 33: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Η σημασία του όρου ΔΤmin
Αυξάνει το ΔΤmin
Αυξάνουν οι εξωτερικές παροχές θερμότητας….

## Slide 34: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Η σημασία του όρου ΔΤmin
Αυτή είναι η εξωτερική θέρμανση που πρέπει να δώσουμε μέσω π.χ. ατμού Και ορίζεται ως η διαφορά 14850-13140=1710kW
Αυτή είναι η εξωτερική ψύξη που πρέπει να δώσουμε μέσω π.χ. νερού ψύξης

## Slide 35: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
2η Μέθοδος: Composite Curves

## Slide 36: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Μέσω των προηγούμενων υπολογισμών μπορούμε τώρα να κάνουμε “match” τα ψυχρά με τα θερμά ρεύματα.
Το σημείο «Pinch» χωρίζει δύο περιοχές σχεδιασμού δικτύου εναλλακτών: μία πάνω από το σημείο «Pinch» και μία κάτω από το σημείο «Pinch».
Εξωτερικοί εναλλάκτες ψύξης δεν χρησιμοποιούνται πάνω από το σημείο pinch.
Εξωτερικοί εναλλάκτες θέρμανσης δεν χρησιμοποιούνται κάτω από το σημείο pinch.
Εάν απαιτηθεί ορισμένα ρεύματα τα διαχωρίζουμε (split streams).

## Slide 37: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τpinch=170oC από διαφάνεια 26
Όπως προαναφέραμε ΔΤmin=10oC (άρα 170+10 το όριο για τα θερμά ρεύματα)

## Slide 38: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Ξεκινάμε πάντα από το σημείο Pinch και προς τα δεξιά.
Για να λάβει χώρα εναλλαγή θερμότητας μεταξύ ενός θερμού και ενός ψυχρού ρεύματος λίγο πάνω από το σημείο Pinch πρέπει ο ρυθμός χωρητικότητας (heat capacity rate) (m*cp) hot ≤ (m*cp) cold
Το ρεύμα (2) μπορεί να εναλλάσει θερμότητα με το ρεύμα (4) καθώς (m*cp) hot ≤ (m*cp) cold ή 32>27 ακριβώς λίγο πάνω από το σημείο Pinch

## Slide 39: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Q4=7020 > Q2=5760. Άρα το ρεύμα (4) μπορεί να θερμάνει πλήρως το ρεύμα (2) σε έναν εναλλάκτη θερμότητας
170 oC
350 oC
180 oC
??
Q=5760=m*cp*(T-180)=>
Q=5760=27*(T-180)=>
T=393.3oC
Και…περισσεύουν 7020-5760=1260kW στο ρεύμα 4
393.3 oC

## Slide 40: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Το ρεύμα (3) μπορεί να εναλλάσει θερμότητα με το ρεύμα (5) καθώς (m*cp) hot ≤ (m*cp) cold ή 29>24 ακριβώς λίγο πάνω από το σημείο Pinch
393.3
1260

## Slide 41: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Q5=5040 < Q3=5510. Άρα το ρεύμα (5) μπορεί να θερμάνει μερικώς το ρεύμα (3) σε έναν εναλλάκτη θερμότητας
200 oC
?? oC
300 oC
510 oC
Q=5040=m*cp*(T-200)=>
Q=5040=29*(T-200)=>
T=373.8oC
Περισσεύουν 5510-5040=470kW στο ρεύμα 2
373.8 oC
1260
393.3

## Slide 42: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Το ρεύμα (3) μπορεί να εναλλάσει θερμότητα με το ρεύμα (4).
393.3
1260
373.8
470

## Slide 43: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
1260
470
Q4=1260 >Q3=470. Άρα το ρεύμα (4) μπορεί να θερμάνει πλήρως το ρεύμα (3) σε έναν εναλλάκτη θερμότητας
373.8 oC
390 oC
??? oC
393.3 oC
Q=470=m*cp*(T-393.3)=>
Q=470=27*(T-393.3)=>
T=410.7oC
Περισσεύουν 1260-470=790kW στο ρεύμα 4
410.7oC
393.3
373.8

## Slide 44: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Το ρεύμα (4) μπορεί να εναλλάσει θερμότητα με το ρεύμα (1). Προσοχή εδώ δεν ισχύει (m*cp) hot ≤ (m*cp) cold
Αλλά δεν μας αφορά καθώς ο περιορισμός αφορά τα σημεία κοντά και λίγο πάνω από το σημείο Pinch.
410.7
790

## Slide 45: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
410.7
790
Q1=2500 >Q4=790. Άρα το ρεύμα (4) μπορεί να θερμάνει μερικώς το ρεύμα (1) σε έναν εναλλάκτη θερμότητας
170 oC
??? oC
440 oC
410.7 oC
Q=790=m*cp*(T-170)=>
Q=790=10*(T-170)=>
T=249oC
Περισσεύουν 2500-790=1710kW στο ρεύμα 1
249oC

## Slide 46: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Q1=1710. Άρα το ποσό αυτό θα δοθεί από εξωτερική παροχή θερμότητας (π.χ. ατμός).
249 oC
420 oC
ΑΤΜΟΣ
ΑΤΜΟΣ
1710
249

## Slide 47: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
[4]
[4]
[4]
[4]
[5]
[5]
[3]
[3]
[3]
[2]
[2]
[1]
[1]
[1]
[1]

## Slide 48: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τpinch=170oC από διαφάνεια 26

## Slide 49: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Ξεκινάμε πάντα από το σημείο Pinch και προς τα αριστερά.
Για να λάβει χώρα εναλλαγή θερμότητας μεταξύ ενός θερμού και ενός ψυχρού ρεύματος λίγο κάτω από το σημείο Pinch πρέπει ο ρυθμός χωρητικότητας (heat capacity rate) (m*cp) hot ≥ (m*cp) cold
Το ρεύμα (4) μπορεί να εναλλάσει θερμότητα με το ρεύμα (1) καθώς (m*cp) hot > (m*cp) cold ή 27>10 ακριβώς λίγο κάτω από το σημείο Pinch

## Slide 50: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Q4=1080 > Q1=800. Άρα το ρεύμα (4) μπορεί να θερμάνει πλήρως το ρεύμα (1) σε έναν εναλλάκτη θερμότητας
90 oC
170 oC
?? oC
180
Q=800=m*cp*(180-Τ)=>
Q=800=27*(180-Τ)=>
T=150.4oC
Περισσεύουν 1080-800=280kW στο ρεύμα 4
150.4oC

## Slide 51: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
NΕΡΟ ΨΥΞΗΣ
150.4oC
140 οC
280
150.4
NΕΡΟ ΨΥΞΗΣ
Q4=280kW. Άρα το ποσό αυτό θα δοθεί από εξωτερική παροχή ψύξης (π.χ. νερό).

## Slide 52: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
[4]
[4]
[4]
[1]
[1]

## Slide 53: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας

## Slide 54: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας

## Slide 55: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Nhot: Αριθμός θερμών ρευμάτων πάνω από το σημείο pinch = 2
Ncold: Αριθμός ψυχρών ρευμάτων πάνω από το σημείο pinch = 3
Nutility: Αριθμός εναλλακτών θερμότητας εξωτ. Παροχής πάνω από το σημείο pinch = 1

## Slide 56: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Nhot: Αριθμός θερμών ρευμάτων κάτω από το σημείο pinch = 1
Ncold: Αριθμός ψυχρών ρευμάτων κάτω από το σημείο pinch = 1
Nutility: Αριθμός εναλλακτών θερμότητας εξωτ. Παροχής κάτω από το σημείο pinch = 1

## Slide 57: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
= (3+2+1-1) + (1+1+1-1)
=5+2
=7 εναλλάκτες

## Slide 58: Παράδειγμα Σχεδιασμού Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας

## Slide 59: Ανασκόπηση 9ου Μαθήματος
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Παρουσίαση μεθοδολογίας Pinch
Εύρεση σημείου Pinch με 2 τρόπους
  1η Μέθοδος: Problem Table Algorithm
  2η Μέθοδος: Composite Curves
Σχεδιασμός δικτύου εναλλακτών θερμότητας

## Slide 60: Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων Ι Μάθημα 9ο (Σχεδιασμός Δικτύου Εναλλακτών Θερμότητας-Pinch Technology)-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δρ. Ιψάκης Δημήτρης
Χημικός Μηχανικός, Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό ΠΔΜ
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας

## Slide 61
Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Προκαταρκτική Διαστασιολόγηση Εναλλακτών Θερμότητας
Εναλλάκτης Θερμότητας 2 εισόδων και 2 εξόδων (χωρίς αλλαγή φάσης)
Q η θερμότητα εναλλαγής σε W (J/s).
U ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας σε W/m2/K.
ΔΤLM η μέση λογαριθμική διαφοράς θερμοκρασίας σε K.