## Slide 1
Richard Wolfson
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

## Slide 2: Κεφάλαιο 15: Κίνηση ρευστών

## Slide 3: Τι μαθαίνετε
Πώς να εφαρμόζετε τους νόμους του Νεύτωνα στα ρευστά
Πώς να χαρακτηρίζετε ένα ρευστό βάσει της πίεσης και της πυκνότητάς του
Πώς οι διαφορές πίεσης οδηγούν στην εμφάνιση δυνάμεων που δρουν στα ρευστά
  Την πλευστότητα, όπως περιγράφεται από την αρχή του Αρχιμήδη
Πώς η διατήρηση της μάζας και της ενέργειας εφαρμόζεται στα ρευστά
  Την εξίσωση συνέχειας
  Την εξίσωση Bernoulli

## Slide 4: Ρευστά
Ρευστό είναι ύλη που ρέει υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων
  Τα ρευστά περιλαμβάνουν υγρά και αέρια:
    Στα αέρια, τα μόρια βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις και η πυκνότητα μεταβάλλεται σημαντικά
    Στα υγρά, τα μόρια βρίσκονται σε στενή επαφή και η πυκνότητα παραμένει ουσιαστικά σταθερή
  Τα ρευστά δεν μπορούν να διατηρήσουν μια πάγια δομή, αλλά εξαπλώνονται και παίρνουν το σχήμα του δοχείου στο οποίο περιέχονται

## Slide 5: Πίεση
Πίεση είναι η δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας που ασκείται από ένα ρευστό:
  Η μονάδα πίεσης στο σύστημα SI είναι N/m2 ή pascal (Pa)
    1 ατμόσφαιρα (atm)= 101,3 kPa = 14,7 psi
  Η πίεση ασκείται στο δοχείο του ρευστού, καθώς και εσωτερικά
  Η πίεση ασκείται ισόποσα σε όλες τις κατευθύνσεις

## Slide 6: Πίεση (συνέχεια)
  Υπάρχει μια ολική δύναμη λόγω της πίεσης μόνο όταν η πίεση μεταβάλλεται με τη θέση

## Slide 7: Υδροστατική ισορροπία
Παρουσία βαρύτητας, η πίεση σε ένα στατικό ρευστό πρέπει να αυξάνεται με το βάθος
  Αυτό απαιτεί μια δύναμη πίεσης προς τα πάνω για να εξισορροπήσει τη βαρυτική δύναμη
  Αυτή η συνθήκη ονομάζεται υδροστατική ισορροπία
  Οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από η φύση του ρευστού
    Τα ασυμπίεστα ρευστά, όπως τα υγρά έχουν σταθερή πυκνότητα. Για αυτά, η πίεση ως συνάρτηση του βάθους h είναι όπου p0 είναι η πίεση στην επιφάνεια

## Slide 8: Μέτρηση της πίεσης
Ένα βαρόμετρο μετρά την απόλυτη πίεση ενός ρευστού, συνήθως του αέρα
  Παρότι τα σύγχρονα βαρόμετρα έχουν συχνά ηλεκτρονικούς αισθητήρες, η αρχή της μέτρησης της πίεσης των ρευστών αποτυπώνεται καλύτερα από ένα παραδοσιακό βαρόμετρο υδραργύρου
Ένα μανόμετρο μετρά διαφορές στην πίεση
  Η μανομετρική πίεση είναι ένας τρόπος μέτρησης της πίεσης σε σχέση με το πλεόνασμά της πάνω από την ατμοσφαιρική:
  Η πίεση των ελαστικών, για παράδειγμα, είναι στην πραγματικότητα μανομετρική – το πλεόνασμα της πίεσης του ελαστικού πάνω
  πάνω από την ατμοσφαιρική πίεση

## Slide 9: Η αρχή του Αρχιμήδη και η πλευστότητα
Όταν ένα ρευστό βρίσκεται σε υδροστατική ισορροπία, η δύναμη λόγω της διαφοράς πίεσης σε έναν τυχαίο όγκο ρευστού εξισορροπεί το βάρος του ρευστού
Αν αντικαταστήσουμε τον όγκο του ρευστού με ένα στερεό σώμα πανομοιότυπου σχήματος, η δύναμη λόγω της διαφοράς πίεσης δεν μεταβάλλεται
  Επομένως το σώμα δέχεται μια δύναμη προς τα πάνω ίση με το βάρος του αρχικού όγκου του υγρού
  Αυτή η δύναμη είναι η άνωση
  Η αρχή του Αρχιμήδη δηλώνει ότι η άνωση είναι ίση με το βάρος του ρευστού που μετατοπίζεται:

## Slide 10: Επιπλέοντα και βυθιζόμενα σώματα
Αν η πυκνότητα ενός βυθισμένου σώματος είναι μικρότερη από εκείνη του υγρού, τότε η δύναμη της άνωσης είναι μεγαλύτερη από το βάρος του και το σώμα υψώνεται
Σε ένα υγρό, το σώμα φτάνει τελικά στην επιφάνεια
  Τότε το σώμα επιπλέει σε επίπεδο τέτοιο που η δύναμη της άνωσης ισορροπεί το βάρος του
  Αυτό σημαίνει ότι το βυθισμένο τμήμα μετατοπίζει βάρος υγρού ίσο προς το βάρος του σώματος
Στην ατμόσφαιρα, ένα ελαφρύ σώμα (όπως ένα μπαλόνι) ανυψώνεται σε ένα επίπεδο στο οποίο η πυκνότητά του είναι ίση με εκείνη της ατμόσφαιρας
Αυτό ονομάζεται ουδέτερη πλευστότητα

## Slide 11: Δυναμική των ρευστών
Τα κινούμενα ρευστά χαρακτηρίζονται από την ταχύτητας της ροής τους ως μια συνάρτηση της θέσης και του χρόνου
  Σε σταθερή ροή, η ταχύτητα σε ένα δεδομένο σημείο είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο
    Οι σταθερές ροές μπορούν να αναπαρασταθούν με γραμμές ροής οι οποίες είναι παντού εφαπτόμενες στην τοπική κατεύθυνση της ροής
      Η πυκνότητα των γραμμών ροής αντικατοπτρίζει την ταχύτητα της ροής
  Σε ασταθή ροή, η ταχύτητα ροής σε ένα δεδομένο σημείο μεταβάλλεται με τον χρόνο
    Οι ασταθείς ροές είναι πιο δύσκολες στον χειρισμό

## Slide 12: Η εξίσωση συνέχειας
Η εξίσωση συνέχειας εκφράζει τη διατήρηση της μάζας σε ένα κινούμενο ρευστό
  Προκύπτει από τη θεώρηση ενός σωλήνα ροής, ο οποίος είναι συνήθως ένας φανταστικός σωλήνας οριοθετημένος από γειτονικές γραμμές ροής
    Ο σωλήνας ροής μπορεί επίσης να είναι ένας πραγματικός σωλήνας
Η εξίσωση συνέχειας ορίζει ότι ρvΑ = σταθερό όπου ρ είναι η πυκνότητα, v η ταχύτητα ροής και A η επιφάνεια διατομής. Οι ποσότητες υπολογίζονται σε σημεία κατά μήκος του ίδιου σωλήνα ροής
  Η ποσότητα ρvA είναι ο ρυθμός ροής μάζας
  Σε ασυμπίεστα ρευστά, η πυκνότητα είναι σταθερή και η εξίσωση συνέχειας γράφεται απλώς ως vA = σταθερό
    Εδώ vA είναι ο ρυθμός ροής όγκου

## Slide 13: Η εξίσωση Bernoulli
Η θεώρηση του έργου που παράγεται καθώς ένα ρευστό κινείται κατά μήκος ενός σωλήνα ροής οδηγεί στην εξίσωση Bernoulli, μια πρόταση για τη διατήρηση της ενέργειας σε ένα ρευστό
  Αγνοώντας την τριβή του ρευστού (ιξώδες) και απουσία μηχανικών στροβίλων ή αντλιών που προσθέτουν ή αφαιρούν ενέργεια από το ρευστό, η εξίσωση Bernoulli ορίζει ότι
  όπου οι ποσότητες υπολογίζονται κατά μήκος ενός σωλήνα ροής

## Slide 14: Το φαινόμενο Bernoulli
Για ροές που δεν περιλαμβάνουν διαφορές ύψους, η εξίσωση Bernoulli δείχνει ότι η μεγαλύτερη ταχύτητα ροής συνοδεύεται από μικρότερη πίεση
  Αυτό είναι το φαινόμενο Bernoulli
  Το ροόμετρο venturi είναι μια εφαρμογή του φαινομένου Bernoulli. Μετρώντας τη διαφορά πίεσης μεταξύ του στενεμένου και μη στενεμένου σωλήνα μπορούμε να εκτιμήσουμε την ταχύτητα ροής
Η ροή αέρα μέσω μιας χοάνης αποκλίνει και επιβραδύνεται κατά την έξοδο: Ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ που συγκρατείται από αέρα με ροή προς τα κάτω

## Slide 15: Το κατανοήσατε;
Μια μεγάλη δεξαμενή είναι γεμάτη με υγρό σε ύψος h1 όπως φαίνεται στο σχήμα. Αποστραγγίζεται μέσω ενός μικρού σωλήνα του οποίου η διάμετρος μεταβάλλεται. Εξερχόμενοι από κάθε τμήμα του σωλήνα βρίσκονται κάθετοι σωλήνες ανοιχτοί στην ατμόσφαιρα. Παρόλο που η εικόνα δείχνει το ίδιο επίπεδο υγρού σε κάθε σωλήνα, στην πραγματικότητα δεν θα είναι το ίδιο
Κατατάξτε τα ύψη h1 έως h4 από το υψηλότερο στο χαμηλότερο

## Slide 16: Ιξώδες και τυρβώδης ροή
Ιξώδες είναι η τριβή του ρευστού
  Σχετίζεται με τη μεταφορά της ορμής μεταξύ γειτονικών στρωμάτων μέσα σε ένα ρευστό
  Επίσης προκύπτει στα σημεία όπου ένα ρευστό έρχεται σε επαφή με τοιχώματα σωλήνων, όχθες ποταμών και άλλων υλικών δοχείων
  Το ιξώδες διαχέει τη ροή ενέργειας
Το τυρβώδες είναι μια σύνθεση, χαοτική, χρονικά εξαρτώμενη κίνηση ρευστού
Χωρίς το ιξώδες, η ροή σε έναν σωλήνα θα ήταν ομοιόμορφη. Η δύναμη του ιξώδους στα τοιχώματα του σωλήνα δίνει στη ροή παραβολική μορφή
Η ομαλή ροή γίνεται τυρβώδης, σε μια στήλη ανερχόμενου καπνού

## Slide 17: Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων: Δυναμική ρευστών

## Slide 18: Σύνοψη
Ρευστό είναι ύλη που παραμορφώνεται εύκολα και ρέει υπό την επίδραση δυνάμεων
Τα ρευστά χαρακτηρίζονται από την πίεση, την πυκνότητα και την ταχύτητα ροής
Η υδροστατική ισορροπία χαρακτηρίζει ρευστά που δεν κινούνται υπό την επίδραση της βαρύτητας
  Στην υδροστατική ισορροπία, τα σώματα που βυθίζονται δέχονται την προς τα πάνω δύναμη της άνωσης, η οποία ισούται με το βάρος του μετατοπισμένου υγρού
  Τα σώματα που επιπλέουν στην επιφάνεια ενός υγρού μετατοπίζουν έναν όγκο νερού του οποίο το βάρος ισούται με το βάρος του σώματος

## Slide 19: Σύνοψη (συνέχεια)
Στα κινούμενα ρευστά η μάζα διατηρείται και, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, το ίδιο κάνει και η ενέργεια
  Η εξίσωση συνέχειας εκφράζει τη διατήρηση της μάζας
  Η εξίσωση Bernoulli περιγράφει τη διατήρηση της ενέργειας
    Το φαινόμενο Bernoulli περιγράφει τη σχέση μεταξύ ταχύτητας ροής και πίεσης
    Αν η πίεση είναι μεγάλη, η ταχύτητα ροής είναι μικρή και το αντίστροφο
  Το ιξώδες και το τυρβώδες αποτελούν πιο σύνθετες πτυχές της συμπεριφοράς των ρευστών

## Slide 20
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης
(που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)